Dane techniczne zamawianych pojazdów:

- Karetka  „R”: ambulans typ C

Wymagania na samochód bazowy – roku produkcji 2007, przedział medyczny wg PN-EN 1789. Wymaganym dokumentom potwierdzającym spełnienie wymogów PN-EN 1789 jest deklaracja zgodności wyrobu .

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Nadwozie |
| Typu furgon z izolacją termiczną. |  |  |
| Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. |  |  |
| Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. |  |  |
| Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m. |  |  |
| Długość przedziału medycznego min 3,20 m. |  |  |
| Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 2600. |  |  |
| Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. |  |  |
| Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
| Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy |  |  |
| Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym, nie dopuszcza się możliwości przechodzenia z przedziału medycznego do przedziału kierowcy. |  |  |
| Lakier w kolorze białym. |  |  |
| Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, |  |  |
| Centralny zamek wszystkich drzwi. |  |  |
| Autoalarm. |  |  |
| Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, |  |  |
| Komplet dokumentów do rejestracji ambulansu – (należy dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia). |  |  |
| II. Silnik |
| Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. |  |  |
| Silnik o mocy min. 150 KM. |  |  |
| Moment obrotowy min. 330 Nm. |  |  |
| III. Zespół napędowy |
| Skrzynia biegów manualna synchronizowana lub automatyczna. |  |  |
| Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  |  |
| Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |
| System stabilizacji toru jazdy typu ESP, |  |  |
| System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR, |  |  |
| IV. Zawieszenie |
| Zawieszenie posiadające stabilizator obu osi. Zawieszenie tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) lub zawieszenie hydropneumatyczne. |  |  |
| Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. |  |  |
| V. System hamulcowy |
| Ze wspomaganiem. |  |  |
| Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |
| Ze wspomaganiem. |  |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |
| Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
| Kosz na śmieci. |  |  |
| Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |
| Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt. 4.5.5. oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe |
| Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik. |  |  |
| Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. |  |  |
| Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem. (podać markę i model) |  |  |
| Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. |  |  |
| Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. |  |  |
| Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezgłowiem noszy. |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 – podpunkty od 4.3.2 do 4.3.4. i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |
| Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 1200 W. |  |  |
| Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |
| Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem (podać markę i model). |  |  |
| Zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. |  |  |
| Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym, |  |  |
| X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |
| Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu – (podać markę i model). W belce zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |
| Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. cztery trąby powietrzne)przystosowane do pracy ciągłej. |  |  |
| Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu stroboskopowego na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej. |  |  |
| Lampa niebieska typu stroboskopowego umieszczona w tylnej części dachu |  |  |
| Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi. |  |  |
| Dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi |  |  |
| Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, |  |  |
| Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. |  |  |
| Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych oraz oznaczenie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po obu stronach napis „SZPITAL POWIATOWY W SOCHACZEWIE (wys.liter 15 cm) |  |  |
| XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |
| Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. |  |  |
| Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). |  |  |
| Halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 10 do 20 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe |
| Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego i innego sprzętu. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną szafę tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami. |  |  |
| Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. |  |  |
| Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. |  |  |
| Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji tlenowej; punkty poboru gazu, przepływomierz, reduktory – załączyć do oferty) |  |  |
| Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu (funkcja sterowana elektrycznie) – potwierdzenie wykonanych pozytywnie badań przeciążeniowych na 10g – załączyć do oferty |  |  |
| Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej. |  |  |
| Centralna instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji próżniowej; punkt poboru, regulator podciśnienia – załączyć do oferty) |  |  |
| XIII. Łączność radiowa |
| Kabina kierowcy z zainstalowanym radiotelefonem przewoźnym (instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową). |  |  |
| XIV. Pomieszczenie dla pacjenta |
| Min. jeden obrotowy fotel na prawej ścianie wyposażony w bezwładnościowy, trzypunktowy pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i podłokietnikami – podać markę model fotela i do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych foteli zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 |  |  |
| Fotel u wezgłowia noszy usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, regulowanym w płaszczyźnie pionowej zagłówkiem i biodrowym pasem bezwładnościowym – podać markę i model fotela do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych fotela zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 |  |  |
| Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. |  |  |
| Miejsce mocowania deski ortopedycznej. |  |  |
| Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. |  |  |
| Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. |  |  |
| Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. |  |  |
| Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym. |  |  |
| Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury, |  |  |
| XVI. Nosze główne |
| Przystosowane do reanimacji – twarda płyta na całej powierzchni Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kata min. 75° oraz pozycją przeciwwstrząsową i zmniejszającą napięcie mięśni brzucha, Wysuwane uchwyty do przenoszenia, Z możliwością ustawienia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy, z bezpiecznym błyskawicznym łączeniem z transporterem, Wyposażone w konturowy materac i komplet pasów szelkowych oraz pasy do mocowania nóg, Statyw na pojemnik z płynami infuzyjnymi. |  |  |
| XVII. Transporter noszy głównych |
| Wielopoziomowy - z minimum sześciopozycyjną regulacją wysokości, zapewniający automatyczne niezależne składanie i rozkładanie przednich i tylnych goleni podwozia jezdnego, Posiadający 4 kółka skrętne (możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedna osobę z każdej strony transportera), z blokadą 2 kółek do jazdy na wprost, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych, Umożliwiający mocowanie noszy z transporterem na lawecie: Zapewniający możliwość szybkiego wpięcia i wypięcia zestawu, Zapewniający możliwość niezależnego składania tylnych i przednich goleni podczas wprowadzania do ambulansu, Zapewniający automatyczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu, Zapewniający obciążenie dopuszczalne masą min. 200 kg. Masa całego zestawu transportowego max. 51 kg. Dopuszcza się masę zestawu transportowego przekraczającą masę 51kg przy ładowności przekraczającej 200kg, Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty. |  |  |

Wymagane wyposażenie ambulansu ratunkowego typ C

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Krzesełko kardiologiczne |  |  |  |
| Wyposażone w : 1. Dwa kółka z tyłu tzw. niebrudzące , 2. Teleskopowe rączki z przodu ze zmianą min. 2 pozycje wysokości ich ustawieni , 3. Łatwozmywalne wyłożenie oparcia i siedziska z możliwością demontażu 4. Rączki nośne z tyłu, 5. Dwa pasy pacjenta z regulacją ich długości 6. dopuszczalne obciążenie min. 150 kg Deklaracja zgodności CE – załączyć Proszę podać markę, model oraz dopuszczalne obciążenie |  |  |  |
| Deska ortopedyczna pediatryczna z unieruchomieniem głowy |  |  |  |
| 1. dopuszczalne obciążenie powyżej 35 kg - podać 2. komplet różnokolorowych pasów zabezpieczających z możliwością regulacji długości 3. dla dzieci w wieku ok. 3-10 lat 4. 100% przenikalności dla promieni RTG, 5. Deska o długości min. 120 cm, dopuszczalne obciążenie min. 40 kg - podać 6.Uniwersalny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę, Uniwersalny system unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa. 6. Waga max. 5 kg - podać, Deklaracja zgodności CE – załączyć |  |  |  |
| Pulsoksymetr z czujnikiem palcowym |  |  |
| Latarka diagnostyczna |  |  |
| Koc bakteriostatyczny |  |  |
| Materac próżniowy |  |  |
| 1. pokrycie, które nie absorbuje wydzielin, płynów, jest łatwo zmywalne, odporne na przetarcia i zmiany temperatury, przenikalne dla promieni RTG 2. pasy zabezpieczające pacjenta, uchwyty lub rączki ułatwiające transport w trudnych warunkach, 3.torba transportowa, pompka. |  |  |

.......................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
firmy na zewnątrz

Miejscowość......................................

Data ..................................................

................................................................

pieczęć firmy

- Karetka  „W”: ambulans typ B

Wymagania na samochód bazowy – roku produkcji 2007, przedział medyczny wg PN-EN 1789. Wymaganym dokumentom potwierdzającym spełnienie wymogów PN-EN 1789 jest deklaracja zgodności wyrobu .

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Nadwozie |
| Typu furgon z izolacją termiczną. |  |  |
| Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. |  |  |
| Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. |  |  |
| Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m. |  |  |
| Długość przedziału medycznego min 3,20 m. |  |  |
| Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 2600. |  |  |
| Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. |  |  |
| Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
| Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy |  |  |
| Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym, nie dopuszcza się możliwości przechodzenia z przedziału medycznego do przedziału kierowcy. |  |  |
| Lakier w kolorze białym. |  |  |
| Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, |  |  |
| Centralny zamek wszystkich drzwi. |  |  |
| Autoalarm. |  |  |
| Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, |  |  |
| Komplet dokumentów do rejestracji ambulansu – (należy dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia). |  |  |
| II. Silnik |
| Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. |  |  |
| Silnik o mocy min. 150 KM. |  |  |
| Moment obrotowy min. 330 Nm. |  |  |
| III. Zespół napędowy |
| Skrzynia biegów manualna synchronizowana lub automatyczna. |  |  |
| Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  |  |
| Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |
| System stabilizacji toru jazdy typu ESP, |  |  |
| System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR, |  |  |
| IV. Zawieszenie |
| Zawieszenie posiadające stabilizator obu osi. Zawieszenie tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) lub zawieszenie hydropneumatyczne. |  |  |
| Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. |  |  |
| V. System hamulcowy |
| Ze wspomaganiem. |  |  |
| Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |
| Ze wspomaganiem. |  |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |
| Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
| Kosz na śmieci. |  |  |
| Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |
| Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt. 4.5.5. oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe |
| Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik. |  |  |
| Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. |  |  |
| Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem. (podać markę i model) |  |  |
| Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. |  |  |
| Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. |  |  |
| Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezgłowiem noszy. |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 – podpunkty od 4.3.2 do 4.3.4. i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |
| Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 1200 W. |  |  |
| Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |
| Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem (podać markę i model). |  |  |
| Zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. |  |  |
| Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym, |  |  |
| X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |
| Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu – (podać markę i model). W belce zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |
| Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. cztery trąby powietrzne)przystosowane do pracy ciągłej. |  |  |
| Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu stroboskopowego na wyso- kości pasa przedniego barwy niebieskiej. |  |  |
| Lampa niebieska typu stroboskopowego umieszczona w tylnej części dachu |  |  |
| Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi. |  |  |
| Dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi |  |  |
| Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, |  |  |
| Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. |  |  |
| Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych oraz oznaczenie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Napisy po obu stronach: SZPITAL POWIATOWY W SOCHACZEWIE (wysok. liter 15 cm) |  |  |
| XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |
| Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. |  |  |
| Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). |  |  |
| Halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 10 do 20 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe |
| Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego i innego sprzętu. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną szafę tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami. |  |  |
| Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. |  |  |
| Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. |  |  |
| Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji tlenowej; punkty poboru gazu, przepływomierz, reduktory – załączyć do oferty) |  |  |
| Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu (funkcja sterowana elektrycznie) – potwierdzenie wykonanych pozytywnie badań przeciążeniowych na 10g – załączyć do oferty |  |  |
| Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej. |  |  |
| Centralna instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji próżniowej; punkt poboru, regulator podciśnienia – załączyć do oferty) |  |  |
| XIII. Łączność radiowa |
| Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon przewoźny (instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową). |  |  |
| XIV. Pomieszczenie dla pacjenta |
| Min. jeden obrotowy fotel na prawej ścianie wyposażony w bezwładnościowy, trzypunktowy pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i podłokietnikami – podać markę model fotela i do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych foteli zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 |  |  |
| Fotel u wezgłowia noszy usytuowany tyłem do ki=runku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, regulowanym w płaszczyźnie pionowej zagłówkiem i biodrowym pasem bezwładnościowym – podać markę i model fotela do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych fotela zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 |  |  |
| Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. |  |  |
| Miejsce mocowania deski ortopedycznej. |  |  |
| Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. |  |  |
| Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. |  |  |
| Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. |  |  |
| Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym. |  |  |
| Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury, |  |  |
| XVI. Nosze główne |
| 1. Przystosowane do reanimacji – twarda płyta na całej powierzchni 2.Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kata min. 75° oraz pozycją przeciwwstrząsową i zmniejszającą napięcie mięśni brzucha, 3.Wysuwane uchwyty do przenoszenia, 4.Z możliwością ustawienia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy, z bezpiecznym błyskawicznym łączeniem z transporterem, 5.Wyposażone w konturowy materac i komplet pasów szelkowych oraz pasy do mocowania nóg, 6.Statyw na pojemnik z płynami infuzyjnymi. |  |  |
| XVII. Transporter noszy głównych |
| 1. Wielopoziomowy - z minimum sześciopozycyjną regulacją wysokości, zapewniający automatyczne niezależne składanie i rozkładanie przednich i tylnych goleni podwozia jezdnego, 2.Posiadający 4 kółka, hamulce na przynajmniej na 2 kółkach jezdnych, 3.Umożliwiający mocowanie noszy z transporterem na lawecie: 4.Zapewniający możliwość szybkiego wpięcia i wypięcia zestawu, 5.Zapewniający automatyczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu, 6.Zapewniający obciążenie dopuszczalne masą min. 200 kg. 7.Masa całego zestawu transportowego max. 51 kg. 8.Dopuszcza się masę zestawu transportowego przekraczającą masę 51kg przy ładowności przekraczającej 200kg, 9.Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty. |  |  |

Wymagane wyposażenie ambulansu ratunkowego typ B

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Krzesełko kardiologiczne |  |  |  |
| Wyposażone w : 1. Dwa kółka z tyłu tzw. niebrudzące , 2. Teleskopowe rączki z przodu ze zmianą min. 2 pozycje wysokości ich ustawieni , 3. Łatwozmywalne wyłożenie oparcia i siedziska z możliwością demontażu 4. Rączki nośne z tyłu, 5. Dwa pasy pacjenta z regulacją ich długości 6. dopuszczalne obciążenie min. 150 kg Deklaracja zgodności CE – załączyć Proszę podać markę, model oraz dopuszczalne obciążenie |  |  |  |
| Deska ortopedyczna pediatryczna z unieruchomieniem głowy |  |  |  |
| 1. dopuszczalne obciążenie powyżej 35 kg - podać 2. komplet różnokolorowych pasów zabezpieczających z możliwością regulacji długości 3. dla dzieci w wieku ok. 3-10 lat 4. 100% przenikalności dla promieni RTG, 5. Deska o długości min. 120 cm, dopuszczalne obciążenie min. 40 kg - podać 6.Uniwersalny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę, Uniwersalny system unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa. 6. Waga max. 5 kg - podać, Deklaracja zgodności CE – załączyć |  |  |  |
| Latarka diagnostyczna |  |  |
| Koc bakteriostatyczny |  |  |

.......................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
firmy na zewnątrz

Miejscowość......................................

Data ..................................................

................................................................

pieczęć firmy