ZP.272.PP.10.2015 – Załącznik Nr 4

Specyfikacja techniczna – szczegółowy opis wymagań technicznych

- MODERNIZACJA SYSTEMU KOLEJKOWEGO DO ZARZĄDZANIA RUCHEM INTERESANTÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE UL.MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 65

- Terminale stanowiskowe przywoławcze – ilość sztuk 11

| Element | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Obudowa | Kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego. |
| Mocowanie | Ustawione na stanowiskach obsługi bez trwałego mocowania do podłoża. Zasilane zasilaczem sieciowym. |
| Opis funkcji urządzenia | Urządzenia mają umożliwiać: logowanie pracowników poprzez wprowadzenie osobistego kodu umożliwiającego przypisanie danych statystycznych do pracownika, przywołanie klienta kolejnego i wybranego, wstrzymanie obsługi dowolnego klienta i odesłanie go na koniec, początek lub zawieszenia jego obsługi do wezwania, przekierowanie klienta do innej usługi. |

- Panele stanowiskowe/wyświetlacze przywoławcze -  ilość sztuk 11

| Element | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Obudowa | Kolorystyka dopasowana do wymagań Zamawiającego. |
| Mocowanie | Sala główna - nad stanowiskami (9 szt.), oddzielny pokoju nr 11 (2 szt.) – nad/obok drzwi wejściowych. Mocowanie w sposób czytelny dla osoby obsługiwanej. |
| Opis funkcji urządzenia | Wyświetla aktualnie przywołany numer. Wyświetlacz 4 znakowy. |

- Automat biletowy/dyspenser – ilość sztuk 1

| Element | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Automat | Urządzenie stojące, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Pobranie biletu z automatu biletowego będzie odbywało się przez naciśnięcie monitora dotykowego w miejscu, które wyświetla przycisk kolejki. Zamawiający powinien mieć możliwość samodzielnego redagowania informacji umieszczonych na drukowanych przez automat biletach. |
| Podstawa | podstawa zapewniająca stabilność urządzenia umożliwiająca trwałe zamocowanie do podłoża |
| Monitor dotykowy | przekątna min : 19'', z nakładką dotykową, odporną na zadrapania, porysowanie, zanieczyszczenia, wodę, umożliwiający programowanie dowolnej ilości przycisków oraz wyświetlanie na ekranie biletownika dowolnych informacji z systemu np. liczba oczekujących w podziale na poszczególne kolejki, format ekranu 5:4 |
| Drukarka | Drukarka termiczna z obcinaczem papieru zapewniającym regulowaną długość biletu, dla każdej grupy spraw oddzielnie; drukarka pracować będzie na powszechnie dostępnym papierze termicznym o szerokości taśmy 80 mm i długości min. 50 metrów. Zamawiający powinien mieć możliwość samodzielnego redagowania informacji umieszczonych na drukowanych przez automat biletach. |
| Automatyczne uruchomienie | Tak |
| Automatyczne wyłączenie | Tak |

II) OPROGRAMOWANIE WRAZ Z SERWEREM, DOSTAWA, GWARANCJA

- Oprogramowanie systemu kolejkowego wraz z serwerem – ilość sztuk 1

| Element | Funkcjonalność |
| --- | --- |
| Oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania: | powinno funkcjonować w środowisku Windows lub równoważnym, system powinien działać na serwerze bez konieczności jego ręcznego uruchamiania, system musi być zabezpieczony hasłami, w celu ochrony danych, wg różnych poziomów uprawnień (np. administrator, kierownik, pracownik) oraz umożliwiać przydzielenie określonych kolejek lub grup kolejek zawierających priorytety do każdego pracownika osobno, system powinien umożliwiać tworzenie nieograniczonej ilości kolejek i grupowania ich w grupy, system powinien umożliwiać tworzenie różnych scenariuszy obsługi, w zakresie których pewne kolejki są obsługiwane szybciej oraz z możliwością dynamicznego ustalania priorytetów w trybie automatycznym (np. jeżeli czas oczekiwania klientów w danej kolejce przekroczy zadaną wartość), każde stanowisko może obsługiwać więcej niż jedną kolejkę, system powinien umożliwiać dowolny transfer klientów pomiędzy różnymi grupami spraw, bez konieczności ponownego pobierania biletu. |
| Statystyki | System ma mieć możliwość zbierania i przetwarzania wszelkich danych statystycznych, w szczególności: ilość i czas wydawania numerów w określonym przedziale czasu, ilość wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obsługi oraz personel w określonym przedziale czasu, wydajność pracy poszczególnych pracowników (liczba obsłużonych klientów), czas oczekiwania na obsługę, w tym średni, minimalny i maksymalny, czas obsługi klientów, w tym średni, minimalny i maksymalny, czas realizacji poszczególnych typów operacji, drukowanie i eksportowanie do xls, PDF, txt, CSV raportów statystycznych. |
| Możliwość rozbudowy systemu. | System powinien zapewnić możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowiska. |

- Dostawa, instalacja, montaż, szkolenie

| Element |  |
| --- | --- |
|  | montaż elementów systemu kolejkowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instalacja urządzeń, zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie zarządzająco – sterujące, szkolenie w zakresie obsługi urządzenia i zainstalowanego oprogramowania dla administratorów, instrukcja dotycząca konfiguracji oprogramowania, wydana w języku polskim, możliwość dokonywania zmian konfiguracji przez Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić odrębne szkolenia dedykowane dla administratorów z oprogramowania. |

- Gwarancja i serwis

| Element |  |
| --- | --- |
| Gwarancja i serwis | gwarancja min. 36 m-cy, max 4-godzinny czas reakcji od zgłoszenia usterki, awarii, naprawa w ciągu max.24 godzin (na drugi dzień roboczy) od zgłoszenia awarii, wsparcie 36-miesięczne – w ramach wsparcia kwartalna aktualizacja oprogramowania. Aktualizacje będą zawierać zmiany i rozszerzenia zgłaszane przez administratora. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość całodobowego zgłoszenia awarii za pośrednictwem co najmniej jednego ze sposobów: drogi elektronicznej (e-mail), fax, infolinia. |

- Dodatkowe wymagania

| Element |  |
| --- | --- |
| Wymagania dodatkowe | Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zaoferowanych urządzeń wraz z wizualizacjami. |
| Certyfikaty | Zaoferowany sprzęt musi być oznaczony znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności z normą bezpieczeństwa CE – należy przez to rozumieć certyfikat wydany przez upoważnioną instytucję certyfikującą lub oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że oferowane wyroby są zgodne z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1645 ze zm.). |

II) WYKAZ SPRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO (do wykorzystania w ramach rozliczenia z Wykonawcą)

A.  Automat biletowy/dyspenser – ilość sztuk 1

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Automat | Urządzenie stojące, niskie przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. |
| Podstawa | Podstawa zapewniająca stabilność urządzenia. |
| Monitor z polem dotykowy - po wymianie na gwarancji | przekątna: 17'' E719s, nakładka dotykowa format ekranu 5:4 |
| Drukarka | Drukarka termiczna marki EPSON z obcinaczem papieru. Szerokość biletu wynosi 80 mm. |

B. Wyświetlacz główny zbiorczy LCD 42” LG – ilość sztuk 1 – do wykorzystania w ramach wykonywanej modernizacji Systemu kolejkowego

| Element | Opis |
| --- | --- |
| Mocowanie | Wyświetlacz mocowany za pomocą uchwytu do sufitu. |
| Wielkość ekranu | Przekątna ekranu 42 cale |
| Pozostałe | Ekran LCD, wbudowane głośniki, Na ekranie wyświetlane są informacje dotyczące aktualnie wzywanych numerów biletów, oraz Informacje multimedialne skierowane do klientów. |

Wszystkie elementy składowe dotychczasowego systemu kolejkowego (dla 9 stanowisk) posiadają pełną infrastrukturę techniczną – okablowanie, zasilanie.

Wykonawca zrealizuje: łącza techniczne do pokój nr 11 – Prawa Jazdy.

W załączniku schemat ideowy sali głównej obejmującej 9 stanowisk wraz z rozmieszeniem elementów składowych dotychczasowego systemu kolejkowego.