P.P.H.U.''ELIA" Kamila Kłos

96 – 500 Sochaczew , ul. 15-go Sierpnia 49/20

Egz. nr ………….

stadium:	Projekt budowlany – wykonawczy

branża:	Drogowa

nazwa obiektu:    Wykonanie utwardzenia terenu                           w miejscowości Sochaczew ul. Głowackiego działki nr 2006 i 1905.

adres inwestycji:	       Sochaczew, ul. Głowackiego

działki nr 2006 i 1905

inwestor:	              Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 65;

96-500 Sochaczew

| Projektant | Józef Porc nr upr.: 708/66WZDP W-wa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Krzysztof Kłos |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Część opisowa

- Oświadczenie projektanta	str. 3

- Zaświadczenie projektanta	str. 4

- Uprawnienia projektanta	str. 5

- Opis do projektu zagospodarowania 	str. 6

- Opis techniczny 	str. 8

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy 	str. 10

- Część rysunkowa                                                                             nr rysunku

- Projekt zagospodarowania terenu                                                                            1

- Przekrój konstrukcyjny                                                                                            2

- Przekrój konstrukcyjny                                                                                          2a

- Przekrój konstrukcyjny                                                                                          2b

- Szczegóły konstrukcyjne                                                                                       2c

- Przekroje konstrukcyjne                                                                                        2d

- Studzienka ściekowa                                                                                              2e

## OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE:

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że: ,, Wykonanie utwardzenia terenu w m.  Sochaczew ul. Głowackiego działki nr 2006 i 1905.” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć.

Projektant:

Józef Porc

nr upr.: 708/66WZDP W-wa

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1..       Przedmiot inwestycji:

Wykonanie utwardzenia terenu w miejscowości  Sochaczew ul. Głowackiego                                      działki nr 2006 i 1905.

2..        Teren inwestycji:

Planowana inwestycja znajduje się na działkach nr: 2006 i 1905

3..	Podstawa opracowania:

Wycinek z mapy zasadniczej w skali 1: 500 z dnia 13.03.2012 r.

4..      Charakterystyka utwardzonego terenu:

Szerokość

- pokazane na projekcje zagospodarowania terenu

Spadki

-  pokazane na projekcje zagospodarowania terenu

Odwodnienie

– powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej

5..      Bilans terenu:

Całkowita powierzchnia kostki betonowej.......……………………………..1350,00m2

6..       Oddziaływanie na środowisko:

Eksploatacja utwardzonego terenu w miejscowości Sochaczew ul. Głowackiego nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

7..       Ochrona zabytków:

Działki na których planowana jest inwestycja nie podlegają wpisowi do rejestru o ochronie zabytków, oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

8..       Wpływ eksploatacji górniczych

Teren przeznaczony na inwestycję nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

9..       Oddziaływanie na użytkowników

Eksploatacja utwardzonego terenu w miejscowości Sochaczew ul. Głowackiego nie będzie negatywnie oddziaływać na higienę oraz zdrowie użytkowników i mieszkańców terenów przyległych.

10..      Interesy osób trzecich

Eksploatacja utwardzonego terenu w miejscowości Sochaczew ul. Głowackiego nie będzie szkodzić interesom osób trzecich.

11..      Instalacje

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  projekt techniczny utwardzenia terenu                          w miejscowości  Sochaczew ul. Głowackiego działki nr 2006 i 1905.

- Podstawy opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie (Dz. U. Nr43/99 poz.430).

- Wycinek z mapy zasadniczej w skali 1: 500 z dnia 13.03.2012 r.

- Zlecenie Wizja w terenie

- Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Sochaczew ul. Głowackiego, w woj. mazowieckim. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu w m.  Sochaczew ul. Głowackiego z kostki betonowej.

- Stan projektowany

W ramach projektu technicznego utwardzenia terenu w miejscowość  w m.  Sochaczew ul. Głowackiego . Będzie wykonane utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm . Szerokość i długość proj. utwardzenia oraz spadki pokazano na rys. nr 1. Dane dotyczące usytuowania w terenie, oraz rozwiązań geometrycznych i wysokościowych zostało przedstawione w części rysunkowej projektu.

Konstrukcja utwardzenia terenu :

8cm        - kostka betonowa (czerwona)

4cm         - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30cm      - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa

Konstrukcja zjazdu:

8cm        - kostka betonowa (czerwona)

4cm         - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30cm      - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa

Parametry zjazdu

- szerokość jezdni zjazdu– 4,00m,

- nawiązanie krawędzi zjazdu do jezdni drogi promieniami R = 5,0m

- spadek poprzeczny dostosowany do spadku poprzecznego drogi

Krawężnik przy jezdni należy posadowić o 2cm wyżej niż krawędź jezdni. Krawędzie nawierzchni należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30. Krawężnik przy zjeździe na drogę posadowiony jest na ławie zwykłej  z betony, przewiązany pośrednio na warstwie wyrównującej z podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm. Pozostałe krawężniki należy posadowić na ławie z oporem z betonu. Usytuowane na warstwie wyrównującej z podsypki cementowo-piaskowej 5cm.

- Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# 1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedsięwzięcie pod nazwą: ,, Wykonanie utwardzenia terenu  w miejscowości Sochaczew ul. Głowackiego działki nr 2006 i 1905.” zakresem obejmuje:

- Utwardzenie terenu

- Wykonanie zjazdu

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

- Sieci uzbrojenia terenu:

  - Kanalizacje deszczową

    - Zjazdy indywidualne

# 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występują takie elementy

# 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

- ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy drodze posesji;

- praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

- praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

- wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

- odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

- przenoszenie ciężkich materiałów;

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony:

- pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

- Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

# 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.