# DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Z FUNKCJĄ OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ CHEMICZNO-EKOLOGICZNYCH

_______________________________________________________________________

# Zamawiający:

P O W I A T    SOCHACZEWSKI

reprezentowany przez:

Z A R Z Ą D   P O W I A T U

z siedzibą w:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

96-500 Sochaczew

# Znak sprawy: ZP: RŚ 272.16.2011

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA

do postępowania o zamówienie publiczne w  trybie  przetargu nieograniczonego

o  wartości  szacunkowej  poniżej 193 000,00  EURO

(Instrukcja dla Wykonawców)

# ZATWIERDZIŁ:

# Sochaczew, dnia 10 października 2011 roku .............................................................................

# Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.

Prawo  zamówień  publicznych  ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 z późn. zmianami),

zwanej  dalej  w  skrócie  p. z.  p.

- Opis  przedmiotu  zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych, fabrycznie nowego - rok produkcji 2011.

Pojazd musi spełniać wymagania narzucone polskimi przepisami o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 nr 143, poz. 1002 ze zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru pojazdu Świadectwa Dopuszczenia.

Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji kompletnego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.

Pełne świadectwo homologacji potwierdzające proponowane parametry – dołączone do oferty.

Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3

Pojazd musi posiadać oznakowanie zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - dane do oznakowania przekaże Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia.

Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.

Samochód musi posiadać mocowania na sprzęt zgodnie z Wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  oraz zgodnie z wymaganiami dodatkowymi Zamawiającego.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000,00 euro i jest mniejsza od kwoty 193 000,00 euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

# Kod CPV – 34.14.42.10-3

- Termin  realizacji  zamówienia.

# Wymagany  termin wykonania zamówienia:  15.12.2011 r.

# III.  Warunki udziału w postępowaniu

oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W przetargu mogą  wziąć  udział  Wykonawcy  nie podlegający wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający  następujące warunki, o  których mowa w art. 22 w/w prawa, tj;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował oraz terminowo ukończył, co najmniej jedną lub więcej dostaw samochodów pożarniczych, przy czym co najmniej jedna z tych dostaw było o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto.

2.  dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym – nie dotyczy.

3.  dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – nie dotyczy.

4.  sytuacja ekonomiczna i finansowa – Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność

kredytową na realizację zamówienia w kwocie nie niższej niż 600 000,00 zł.

Aby spełnić warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie załączonych przez nich do oferty dokumentów i oświadczeń.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie wg formuły  „spełnia – nie spełnia”.

# IV.   Informacje  o  dokumentach,  jakie  mają  obowiązek  dostarczyć  Wykonawcy,

aby  spełnić  wymagane  warunki.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis    sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej specyfikacji, zobowiązany jest on załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1.  wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały

wykonane należycie. (do oceny spełnienia warunku doświadczenia Zamawiający wymaga wykazania

co najmniej jednej lub więcej dostaw samochodów  pożarniczych, przy czym co najmniej jedna z

tych dostaw była o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł, - (załącznik nr 1 do oferty),

1.2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy na realizację zamówienia, w kwocie nie niższej niż 600 000,00 zł

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(załącznik nr 2 do oferty),

Uwaga – w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (konsorcja), spełnienie

warunków udziału w postępowaniu (dokumenty od 1.1 do 1.3)  podlegają sumowaniu.

Uwaga – W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów,

dokument 1.2 (informacja banku) dotyczyć musi tych podmiotów.

Uwaga – Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, wówczas może

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku.

Uwaga – Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu

zamówienia.

2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których

mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące

dokumenty:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu, (załącznik nr 4 i 5 do oferty), (konsorcjum – oświadczenia składa każdy z ubiegających się

Wykonawców lub pełnomocnik działający w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną)

2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do

osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p. (załącznik nr 6 do oferty),

(konsorcjum – każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  składa dokument)

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert, (załącznik nr 7 do oferty), (konsorcjum – każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokument)

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert, (załącznik nr 8 do oferty), (konsorcjum – każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokument)

  - Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast załącznika nr 6, 7, 8 do oferty, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na     zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p. oraz w pkt 3 „Warunków udziału w postępowaniu” niniejszej siwz, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty tych podmiotów świadczące o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. (zał. Nr 4, 5, 6, 7,8 do oferty).

3.    Ponadto do oferty należy załączyć:

3.1. wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

(załącznik nr 9 do oferty).

3.2. dowód wniesienia wadium (załącznik nr 3 do oferty).

W/w dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wszystkie  dokumenty  powinny  być  podpisane  wyłącznie  przez  osoby  uprawnione  (uwidocznione

w  wypisie  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  rejestru  handlowego  lub  zaświadczeniu  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej.)  lub  upoważnione  (w  załączeniu – pełnomocnictwo).

Jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości – Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału dokumentu bądź kopii poświadczonej notarialnie.

Uwaga – przedstawione w niniejszych materiałach przetargowych załączniki do oferty są jedynie wzorami. Załączniki do oferty mogą być złożone w innej formie, o ile będą zawierały treść o jaką chodzi Zamawiającemu.

V.  Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno :

- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,

- precyzować zakres umocowania,

- wskazywać pełnomocnika,

- wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.

Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5.   Dokumenty składane indywidualnie przez każdego Wykonawcę muszą być podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

6.   Oświadczenia i dokumenty składane w imieniu uczestników oferty wspólnej przedkłada i

podpisuje Wykonawca – pełnomocnik, działając w imieniu uczestników oferty wspólnej.

VI.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku

korespondencji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej

niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Fax Zamawiającego – 46 8641871.   mail:  rzecznik@op.pl

- W sprawie procedury przetargowej (SIWZ) należy kontaktować się z Panem Ireneuszem Góralczykiem pod wskazanym powyżej numerem faksu i za pośrednictwem poczty elektronicznej;

w zakresie spraw merytorycznych (technicznych) dotyczących przedmiotu zamówienia i sporządzanej

oferty – z Panami:  Dariusz Wypierowski oraz Michał Jakubiak z Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. (tel. 46 8622370)

  - Wadium.

- Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest pod rygorem nieważności oferty, wnieść

wadium w kwocie 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy zł.

- Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo – kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),

gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach  udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.)

- Wadium można wnieść w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego.

Nr konta: 81 9283 0006 0011 2732 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, ul. Reymonta 18 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego).

Wadium wniesione w innej formie, niż gotówkowej, należy zdeponować u Skarbnika Powiatu w pokoju nr 221 w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 65, w terminie jak wyżej.

W przypadku wpłaty przelewem, Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, jeżeli w dniu 20 października 2011 roku  przed godz. 12.00  będzie ono na koncie depozytowym Zamawiającego.

4.   Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p.

5.   Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

6.   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

7.   Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium

zgodnie z pkt 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana  jako

najkorzystniejsza.

8.  Jeżeli  wadium  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  zwraca  je  wraz  z  odsetkami  wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  o  koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

9.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,  którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi  podpisania  umowy w sprawie zamówienia publicznego na  warunkach  określonych  w  ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy.

10.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p. nie złoży tych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

VIII.  Tryb  udzielania  wyjaśnień  dotyczących  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

Wyjaśnienia  dotyczące  warunków  zamówienia  udzielane  będą  z  zachowaniem  zasad  określonych  w  art. 38 ust. 1 i  2 p.z.p.

## 1. Każdy  Wykonawca  ma  prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

## istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli  wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później

## niż: - na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie

## treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do

## końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

## Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień  wysyłając je, bez podawania źródła zapytania, do

## wszystkich  Wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe w formie papierowej oraz zamieści je na

## stronach internetowych http://sochaczew-powiat.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

# Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze stron internetowych Zamawiającego,

zobowiązany jest do jej monitorowania do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są

ewentualne wyjaśnienia do treści siwz.

- Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  Wykonawców.

IX.  Zmiany  w  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert  Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.(art. 38 ust. 4 p.z.p.)

- Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną przekazane w formie uzupełnienia wszystkim

Wykonawcom, którzy pobrali materiały przetargowe w formie papierowej, a także zamieszczone na stronach  internetowych http://sochaczew-powiat.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

- Wszystkie dokonane przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawców.

X.  Termin  związania  ofertą.

- Wykonawca  pozostaje  związany  złożoną  ofertą  przez  okres  30  dni.

- Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu  składania  ofert.

3.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  co  najmniej  3  dni  przed  upływem  terminu,  o  którym  mowa

w pkt 1, Zamawiający może tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony  okres, nie dłuższy jednak niż  60 dni.

XI.   Oferty częściowe, wariantowe, aukcja elektroniczna.

1.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# XII. Zamówienia uzupełniające.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 7 p.z.p.

# XIII.  Opis  sposobu  przygotowania  oferty.

- Oferta  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz prawa zamówień publicznych. Powinna zostać przygotowana (w swej treści) zgodnie z formularzami,  które  stanowią  załączniki  do  oferty.

- Warunki  formalne  sporządzenia  oferty :

a)  -  oferta  musi  być  przygotowana  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej  przy  użyciu  nośnika

pisma  nie  ulegającego  usunięciu  bez  pozostawiania  śladów. Dokumenty sporządzone w języku

obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- -  wszystkie  zapisane  strony  oferty  oraz  załączniki  powinny  być  kolejno  ponumerowane,

a  informacja  o  liczbie  stron  zamieszczona  w  ofercie,

- -  każda  strona  oferty  musi  być  parafowana  przez  osobę  uprawnioną lub upoważnioną  do

podpisywania oferty,

- -  każda  poprawka  w  ofercie  musi  być  parafowana  przez  osobę  uprawnioną lub

upoważnioną do podpisywania oferty,

- -  oferta  musi  być  podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania

Wykonawcy,

- Wykonawca  może  złożyć  jedną  ofertę.  (art. 82 p.z.p.)

- Wykonawca  może  załączyć  do  oferty  dokumenty  w  wydzielonej  przez  siebie  części, (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), z którymi  będą  mogli się zapoznać tylko członkowie komisji i które nie będą mogły być okazywane osobom trzecim. (art. 8 ust. 3 p.z.p.)

- Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  o  których  mowa  w  art. 86 ust. 4 p.z.p., tj;

- nazwy  firmy,

- adresu  firmy,

- ceny  oferty,

- terminu  wykonania  zamówienia,

- okresu  gwarancji,

- warunków  płatności.

6.  Wykonawca powinien opakować ofertę  zgodnie z następującymi  zasadami:

- oferta powinna być opakowana nieprzejrzystą kopertą, zawierającą pieczęć z nazwą i adresem

Wykonawcy, zaadresowaną na  Zamawiającego, z napisem:

# „Oferta na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych”

oraz:  „Nie otwierać przed dniem 20 października 2011 r., godz. 12.30”.

7.  Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie bez otwierania, niezwłocznie zwrócona do

Wykonawcy.

# Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferta winna być dostarczona w terminie do dnia 20 października 2011 roku  do  godz. 12.00  do siedziby Zamawiającego, tj; Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, pokój nr 214 (sekretariat).

- Otwarcie ofert  nastąpi  komisyjnie w siedzibie  Zamawiającego,  tj; w  Starostwie Powiatowym w  Sochaczewie. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, w  dniu 20 października 2011 r. o godz. 12.30 w Sali Nr 217 (sala konferencyjna).

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

- Podczas  otwarcia  ofert  zostaną  ogłoszone  informacje  dotyczące  zawartych  w  ofercie:

a – imion  i  nazwisk,  nazw  (firm)  oraz  adresów  (siedzib)  Wykonawców,

b – cen ofert,

Informacji dotyczących terminu wykonania, okresu gwarancji, oraz warunków płatności Zamawiający nie

będzie odczytywał, ponieważ są one określone przez Zamawiającego w siwz.

- Otwarcie  jest  jawne  dla  wszystkich  chętnych.

- Informacje,  które  są  odczytane  podczas  otwarcia  ofert, przekazuje się Wykonawcom, którzy nie

byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

XV.    Opis  sposobu  obliczenia  ceny  oferty.

1. Cena przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść

Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia i jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), wobec czego Wykonawca

ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z okoliczności, których nie uwzględni

przy kalkulowaniu ceny oferty.

2. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej

0,5 grosza pomija się, natomiast końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego  nabycia

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty – doliczy do niej obowiązujący podatek VAT,

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca oblicza cenę oferty dodając wartości netto (bez podatku VAT) poszczególnych elementów

zamówienia, a następnie od tej sumy odejmuje wszelkie zniżki i dodaje wartość podatku VAT. Tak

wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie.

6.Jeśli w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów

lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy p.z.p., zamawiający dopuszcza oferowanie

materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów

technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

# XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Oceny  ofert  będzie  dokonywała  komisja  przetargowa.

- Oferty zostaną sprawdzone, czy sporządzono je zgodnie z przepisami ustawowymi  i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w siwz przez komisję przetargową podczas posiedzenia niejawnego.

- Zgodnie z art. 87 ust. 1 p.z.p., w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający  poprawia  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie, oczywiste omyłki  rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W następnej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych zgodnie z prawem  zamówień publicznych i siwz. Zamawiający wezwie w określonym terminie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu lub złożyli

dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia, w przeciwnym wypadku oferty ich zostaną odrzucone.  Zamawiający  wezwie także w określonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących  oświadczeń i  dokumentów,  o  ile  będzie  to  konieczne.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w  którym upłynął termin składania ofert.

6.  W przypadku powzięcia wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający

odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z

dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia.

7.  Zamawiający  odrzuci  ofertę,  jeżeli:

a  -  jest  ona  sprzeczna  z  ustawą,

b  -  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, z zastrzeżeniem

art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.

c  -  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji,

d  -   zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,

e  -   została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w  postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego,

f  -   zawiera błędy w  obliczeniu ceny,

g  -  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.

8.  W dalszej kolejności w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki formalne i oferty ich

nie będą odrzucone, komisja dokona oceny ich ofert zgodnie z następującym kryterium:

-   cena  ofertowa                                                       waga  kryterium – 100 %

9. Oferta, która uzyska największą ilość punktów  – wybrana zostanie jako najkorzystniejsza.

# Ogłoszenie  wyników  postępowania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożą oferty, o:

1.   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę

wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy

złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację

przyznaną ofertom,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w pkt 1 zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Zamawiającego oraz na stronach internetowych: http://sochaczew-powiat.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

# Unieważnienie  postępowania.

Zamawiający  unieważni  postępowanie  jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5 ustawy p.z.p., zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny unieważnienia, zgodnie  z  prawem zamówień publicznych. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców,  którzy złożyli oferty.

# XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty,

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wskaże termin, po jakim

można będzie podpisać umowę oraz inne niezbędne formalności , jak np. wniesienie należytego

wykonania umowy. Niedokonanie przez Wykonawcę wskazanych formalności w terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego, uzna on za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93

ust. 1 p.z.p.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy złożona przez nich

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą do przedłożenia umowy (oryginału lub

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), regulującej ich współpracę.

# XX.   Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % od ustalonej  w umowie kwoty wartości brutto zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w :

- pieniądzu – przelewem  na  rachunek  bankowy  w   Banku Zamawiającego, wskazanym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy

- poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6bust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W  trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w pkt  2.

- Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może również wnieść zabezpieczenie w formach określonych w art. 148, ust. 2 p.z.p., tj;

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Jeżeli  zabezpieczenie należytego  wykonania umowy  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

Wykonawcy.

- Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  tj;  70 %  zostanie zwrócona lub zwolniona

w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, tj;  30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za wady. Kwota ta przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca nie usunie wad

ujawnionych w okresie rękojmi w terminach i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

# XXI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym

w ofercie.

# XXII. Postępowanie  odwoławcze.

1.   Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów ustawy p.z.p.

2.   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a). opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b). wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

c). odrzucenia oferty odwołującego.

3.   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania

informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4.   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.   Szczegółowe postanowienia regulujące kwestię wnoszenia odwołania oraz skargi do sądu regulują

przepisy prawa  zamówień publicznych w art.179 – 198g.

6.   Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której

jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla

tej czynności.

# Załączniki  do  siwz:

- istotne postanowienia umowy

- oferta  wraz  z  załącznikami