Sochaczew, dnia 18 października 2011 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.16.1.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając ich źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

W odpowiedzi na zapytanie o powyższej treści Zamawiający informuje:

Pytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu dotyczącego wysokości pojazdu nie większej niż 3200 mm  z uwagi na wysokość garażu. Parametr zgodny z zapisanym w świadectwie dopuszczenia.

## Pytanie 2:

Podwozia z napędem „uterenowionym” 4 x 4 w klasie ciężkiej, z silnikami spełniającymi wymagania odnośnie uzyskiwanej mocy maksymalnej silnika określonej w SIWZ, są produkowane przez  wielu producentów podwozi (np. Mercedes – Benz, Volvo, Scania. Renault, Man). Silniki o takich parametrach (duża moc, a co się z tym wiąże i moment obrotowy), zapewniają doskonałą dynamikę nawet na stromych podjazdach, pozwalają osiągnąć bardzo dobrą produktywność, ekonomikę eksploatacji oraz niezawodność. Istotne zatem jest, aby pojazd charakteryzował się jak najkorzystniejszymi parametrami i spełniał oczekiwania przyszłego użytkownika. Zamawiający dokonując analizy swoich potrzeb uznał, że wyżej ujęte aspekty będą zrealizowane w sposób dostateczny w przypadku zaproponowania podwozi dysponujących minimalną mocą nie mniejszą niż 280 kW.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w zakresie mocy silnika.

## Pytanie 3:

Pojazdy straży pożarnej z uwagi na specyfikę działania oraz warunki, w jakich muszą dojechać do miejsca zdarzenia, powinny posiadać odpowiednie parametry, które nie mogą ograniczać się tylko do mocy silnika, ale dotyczą również napędu, którego rozwiązanie ma bezpośredni wpływ na możliwości poruszania się w trudnym terenie. Rozłączany napęd osi przedniej wiąże się z brakiem mechanizmu różnicowego międzyosiowego, co w znacznym stopniu ogranicza właściwości eksploatacyjne pojazdu.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w zakresie rodzaju napędu.

Pytanie 4:

Zamawiający przeprowadzając analizę rynku uznał, że brąz jest najlepszym materiałem użytym do budowy pompy, charakteryzującym się m.in.. najwyższą odpornością antykorozyjną, wytrzymałością i żywotnością. Pompy wykonane z brązu znajdują się m.in. w ofercie Wykonawcy, który zwrócił się z pytaniem do Zamawiającego (pompa wykonana z brązu oferowana była m.in. na międzynarodowych targach Interschutz 2010).

Zamawiający, przychylając się jednak do wniosku Wykonawcy, dopuści zaproponowanie pojazdu z autopompą wykonaną (wirniki, kierownice, obudowa) ze stopów aluminium odpornych na substancje chemiczne i sole.

Pytanie 5 i 6:

Zamawiający informuje, że Wykonawca musi zapewnić minimalną wymaganą rezerwę masy zgodnie ze specyfikacją techniczną dla przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje przewożenie sprzętu zgodnie ze standardem wyposażenia samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowego typoszeregu GCBA 4/24 (Wytyczne standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14.04.2011 roku).

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym dotyczące termin składania ofert, nie ulegają zmianie.

Z poważaniem