# RŚ. 272.19.2011 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania minimalne dla:

# „Ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych”

Niniejsze wymagane parametry techniczno-użytkowe stanową integralną część składanej oferty

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. Wymagania ogólne: |
| 1.1. | Samochód fabrycznie nowy, podwozie i zabudowa z aktualnego roku produkcyjnego 2011 |  |
| 1.2. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania narzucone polskimi przepisami o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| 1.3. | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru pojazdu Świadectwa Dopuszczenia. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Świadectwo potwierdzające parametry przekazane najpóźniej w dniu odbioru pojazdu |  |
| 1.4. | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji kompletnego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Pełne świadectwo homologacji potwierdzające proponowane parametry – dołączone do oferty. |  |
| 1.5. | Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3 |  |
| 1.6. | Pojazd musi posiadać oznakowanie zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - dane do oznakowania przekaże Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.7. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 1.8. | Samochód musi posiadać mocowania na sprzęt zgodnie z Wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14.04.2011 r. – samochód gaśniczy wodno-pianowy typoszereg GCBA 4/24 oraz z godnie z wymaganiami dodatkowymi Zamawiającego. |  |
| 2. Podwozie |
| 2.1. | Pojazd fabrycznie nowy, silnik, kabina i podwozie pochodzące od tego samego producenta. |  |
| 2.2. | Podwozie samochodu z napędem 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. |  |
| 2.3. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym Silnik o mocy min. 280 kW. |  |
| 2.4. | Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym (EURO5) bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym. |  |
| 2.5. | Silnik samochodu musi być przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów w ilości nie mniejszej niż 5%. W instrukcji użytkowania samochodu muszą się znaleźć zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania ww. paliw. |  |
| 2.6. | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe) pojazdu uprzywilejowanego, głośnik o mocy min. 100W. Urządzenie akustyczne winno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne stroboskopowe niebieskie tzw. zderzakowe umieszczone na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany osobnym włącznikiem nożnym lub ręcznym. Pojazd powinien posiadać osłony lamp sygnalizacyjnych oraz osłony lamp przednich i tylnych pojazdu zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
| 2.7. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji (z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową, sprzętem ratowniczym) wraz z wykorzystaniem rezerwy masy zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |
| 2.8. | Napęd 4 x 4: napęd stały lub z możliwością odłączania napędu osi przedniej, możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, |  |
| 2.9. | Skrzynia biegów manualna. |  |
| 2.10. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: -25 ºC ÷ +35 ºC |  |
| 2.11. | Kabina czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie dla dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, elektrycznie sterowane lusterka boczne, lusterka boczne podgrzewane, miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej instalację klimatyzacyjną kabiny reflektor (szperacz) do oświetlania numerów budynków (zastosowanie oświetlenia ledowego) sygnalizację otwartych skrytek manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych – wody i środka pianotwórczego przenośną nawigację GPS z aktualną mapą Polski z możliwością aktualizacji map, wyświetlacz min. 7” dotykowy. |  |
| 2.12. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 2.13. | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
| 2.14. | Zamawiający przewiduje przewożenie aparatów powietrznych w kabinie pojazdu - 4 szt.. Aparaty umieszczone za siedzeniami załogi, na tylnej ścianie kabiny. Konstrukcja oparć siedzeń powinna zapewnić łatwy dostęp do aparatów. Konstrukcja mocowań aparatów powietrznych powinna umożliwiać prawidłowe zamocowanie aparatów jedno butlowych. Konstrukcja mocowań aparatów powinna uniemożliwiać przypadkowe niezamierzone ich odblokowanie. Zamawiający przewiduje przewożenie 2 szt. aparatów powietrznych w skrytkach zabudowy, umieszczonych na stelażach. Uchwyty aparatów powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały mocowanie aparatów powietrznych z butlą stalową 6l/30MPa oraz kompozytową 6,8(6,9)l/30MPa. |  |
| 2.15. | Moc alternatora (min) i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu |  |
| 2.16. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek, latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie. |  |
| 2.17. | Instalacja elektryczna wyposażona w gniazdo oraz wtyczkę do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne - kpl.). |  |
| 2.18 | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon z wyświetlaczem alfanumerycznym o parametrach: 255 kanałów, pracujący w paśmie VHF 136-174 MHz odstęp 12,5 kHz, dopuszczony do pracy w strukturach PSP np. Motorola GM 380 lub równorzędny. Pojazd wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (stroboskopowe) pojazdu uprzywilejowanego. Dodatkowo zainstalowane cztery radiotelefony przenośne, wraz z ładowarką / ładowarkami, pracujące w zakresie częstotliwość VHF 136 - 174 MHz, o mocy 2 - 5 W, odstęp pomiędzy kanałami 12,5 kHz |  |
| 2.19. | W kabinie kierowcy zainstalowana ładowarka/ładowarki będące jednocześnie uchwytem zabezpieczającym przed przemieszczaniem się sześciu latarek w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex i przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem, np. model EX ATEX SURVIVOR2 LED, STREAMLIGHT lub równorzędne. W kabinie zainstalowane trzy ładowarki oraz dodatkowo dostarczone sześć ładowarek sieciowych. |  |
| 2.20. | Dodatkowo zainstalowane urządzenie umożliwiające prowadzenie korespondencji zainstalowane w przedziale autopompy. |  |
| 2.21. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tylu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Włącznik kamery na desce rozdzielczej w zasięgu pola pracy kierowcy. |  |
| 2.22. | Wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3200 mm (z uwagi na wysokość garażu). |  |
| 2.23. | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki lub szuflady w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) nie wyżej niż 1850 mm. Pojazd winien posiadać podesty umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 2.24. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |  |
| 2.25 | Samochód wyposażony w pneumatyczny lub hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, powinien mieć konstrukcję, która zapewni możliwość bezpiecznego wyjazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika. Instalacja pneumatyczna dodatkowo wyposażona w gniazdo oraz wtyczkę do ładowania ze źródła zewnętrznego. Umiejscowienie gniazda zostanie podane przez poszczególnych odbiorców w trakcie realizacji zamówienia. Ponadto instalacja pneumatyczna powinna być przystosowana do możliwości poboru powietrza z układu podczas pracy silnika – gniazdo szybkozłącza, wyprowadzone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (podane na etapie realizacji zamówienia). |  |
| 2.26. | Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |
| 2.27. | Kolorystyka: samochód – RAL 3000 błotniki i zderzaki – białe podwozie – czarne żaluzje skrytek w kolorze srebrnym |  |
| 2.28. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi, a także musi być skonstruowany w sposób umożliwiający podpięcie do wyciągu spalin. |  |
| 2.29. | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie minimum 4 godzin. |  |
| 2.30. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 10t. wraz z gniazdem przyłącza elektrycznego oraz pneumatycznego. Zaczep powinien być przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem samochodu ciężarowego. |  |
| 2.31. | Pełno wymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania na pojeździe. |  |
| 2.32. | Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu wraz z szeklami, umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 2.33. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym z pokrowcem umieszczoną z przodu pojazdu o uciągu min. 6 ton i linie dł. min 30 m |  |
| 2.34. | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. |  |
| 2.35. | Minimalne prześwity pod osią oraz poza osiami pojazdu, jak również kąty natarcia i zejścia zgodne Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) |  |
| 3. Zabudowa pożarnicza: |
| 3.1. | Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych w postaci włókien szklanych lub węglowych wzmacnianych żywicą poliestrową. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia.. |  |
| 3.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane uchwyty do mocowania sprzętu zgodnie ze standaryzacją i wskazaniami Zamawiającego.. |  |
| 3.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.4. | Drabina do wejścia na dach. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
| 3.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz musi pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Półki z możliwością regulacji na prowadnicach. |  |
| 3.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie. - główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
| 3.7. | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. |  |
| 3.8. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 3.9. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.10. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 3.11. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 3.12. | Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności min. 5m3 . Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. |  |
| 3.13. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów kompozytowych odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.14. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Pojazd należy wyposażyć w pompę elektryczną do napełniania zbiornika środka pianotwórczego. |  |
| 3.15. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi w układzie 4+4+1 lub 3+3+1. |  |
| 3.16. | Autopompa dwuzakresowa. Wydajność min. 3200l/min przy ciś 8 bar i Hgs 1,5 m i 250l/min przy ciś. 40 bar |  |
| 3.17. | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 3200 l/min umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinno wynosić 3600, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 750. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego lub automatycznego (do wyboru przez Wykonawcę). W korpusie działka musi być zamontowany manometr. Działku należy zapewnić możliwość podawania wody zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego. Działko powinno mieć świadectwo dopuszczenia CNBOP. |  |
| 3.18. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |
| 3.19. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia z napędem ręcznym, - działka wodno – pianowego. - instalacji zraszaczowej |  |
| 3.20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.21. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek, z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |
| 3.22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka pracy silnika, kontrolka włączenia pompy, schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 3.23. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasady 2 x 75, zawory kulowe do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik. |  |
| 3.24. | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ( 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 3.25. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.26. | Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 3.27. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC. |  |
| 3.28. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 3.29. | Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia powinna posiadać funkcję przedmuchu. |  |
| 3.30. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle, urządzenie wyposażone w układ odwodnienia. |  |
| 3.31. | Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna. |  |
| 3.32. | Nasady tłoczne, ssawne i zasilające zbiornik wody oraz nasady do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy zg. z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Z 2007 nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Nasady tłoczne, ssawne i zasilające umieszczone wewnątrz zabudowy. |  |
| 3.33. | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy włącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe jedynie dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.34. | Pojazd należy wyposażyć w układ zraszaczy – min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy, sterowanie układem z kabiny kierowcy. Pozostałe wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Z 2007 nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. |  |
| 3.35. | Samochód wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej 2000 W /2x1000W/ sterowany z pilota przewodowego, z możliwością regulacji obrotu o 360o i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną) - podłączony do agregatu prądotwórczego. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. |  |
| 3.36. | Agregat prądotwórczy o mocy nominalnej min. 2,2 kVA, 230V( kompatybilny z pozostałymi odbiornikami energii elektrycznej 230 V) wykonany zgodnie z IP 54 |  |
| 4. Wymagania dodatkowe |
| 4.1. | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wraz ze sprzętem (wciągarka, wyposażenie) objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją. |  |
| 4.2. | Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie 72 godz. Od czasu powiadomienia o awarii ( przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika). |  |
| 4.3. | Wszystkie wymagane dokumenty (w tym świadectwo dopuszczenia na pojazd) niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru dostawy. |  |
| 4.4. | Zamawiający wskaże w trakcie realizacji zamówienia ewentualne miejsca na uchwyty dodatkowego sprzętu. |  |

UWAGA:

* - wypełnia Wykonawca (Dostawca) w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie

spełnia”,   zaś w przypadku zaoferowania wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

W przypadku, gdy Wykonawca  w którejkolwiek pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości – oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść

nie będzie zgodna z treścią SIWZ (art. 89 , ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).