S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

# P R Z E T A R G    N I E O G R A N I C Z O N Y

# o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5.150.000 euro

sygn. akt: RŚ. 3421/11/2008

Przedmiot zamówienia:

„Remont i docieplenie dachów na budynku

Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”

Zamawiający:

POWIAT SOCHACZEWSKI

reprezentowany przez:

# ZARZĄD POWIATU

96 – 500 SOCHACZEW

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

Zawartość specyfikacji:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Dokumentacja techniczna

- Formularz ofertowy

- Wzory oświadczeń

- Projekt umowy

Sochaczew, lipiec 2008 roku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPRAWA NR RŚ. 3421/11/2008

PRZETARG NIEOGRANICZONY

I.   Zamawiający:

POWIAT SOCHACZEWSKI

reprezentowany przez:

ZARZĄD POWIATU

96 – 500 SOCHACZEW

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

woj. mazowieckie

tel.: (0 – 46) 864 – 18 – 40 lub 73

faks: (0 – 46) 864 – 18 – 71

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl

II.  Zakres  zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac budowlanych – remontowych polegających na wykonaniu remontu dachów wraz z ich dociepleniem na budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy Pasażu Duplickiego 10, określonych w dokumentacji technicznej, kosztorysie nakładczym i książce przedmiarów robót.

Do zakresu robót przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę należeć będzie wykonanie prac wg poniższego zestawienia:

Istniejące płaskie stropodachy sali gimnastycznej w budynku należy przekryć nową konstrukcją drewnianą krokwiowo – płatwiową, tak by zmienić spadek dachu sali na stronę południową. Dach skośny o nachyleniu około 10º. Przestrzeń poddasza nie będzie użytkowana. Docieplenie z wełny mineralnej miękkiej 20 cm ułożone zostanie na istniejącym pokryciu papowym. Dach nad całą salą gimnastyczną przekryty zostanie płytami OSB 18 mm montowanymi do drewnianych krokwi 7/14. Obecnie część dachu nad  korytarzem przy sali położona jest na niższym poziomie, nie posiada okien doświetlających. Zaprojektowano nadbudowę tego fragmentu tak by uzyskać  przeciwny spadek pokrycia. Po obrysie ścian zewnętrznych sali i przyległego korytarza należy wykonać wieńce obwodowe i osadzić murłaty 12/12 do montażu krokwi 7/14 nowego dachu. Krokwie w układzie co około 90 cm. Pokrycie dachu: papa „fire – smart” termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa montowana bez stosowania ognia otwartego. Ściany nadbudowy murowane z pustaka UNI 25 i docelowo ocieplone styropianem EPS 70 040 – 12 cm. W dachu należy wykonać okapy po 50 cm na każdą stronę. Po stronie południowo – zachodniej zamontować rynny i rury spustowe. Poddasze należy wentylować poprzez 12 otworów oznakowanych na rzucie. Poddasza należy udostępnić z poziomu kondygnacji użytkowych – korytarza. Należy wykonać wejście na poddasze 80/80 pomiędzy krokwiami sufitu nad korytarzem  podwyższonej części. Istniejący stropodach niski nad korytarzem przeznaczono do częściowego wyburzenia / pozostawiona zostanie część belek stropowych aby nie utracić sztywności obiektu / nowe okna osadzone w nadbudowanej ścianie do doświetlenia korytarza na tym fragmencie analogicznie jak w istniejącej części wyższej. Obniżony i docieplony wełną sufit nad korytarzem należy osłonić 2 x płyta GKF. Konstrukcje drewniane należy zabezpieczyć środkami ognio i grzybochronnymi. Układ elementów konstrukcyjnych – zgodnie z rzutem. W budynku zaprojektowano nowe kominy wentylacyjne – należy je wykonać na wstępie remontu i wyprowadzić ponad nowe pokrycia i docieplenia dachów. Otwory kominowe należy dostosować do układu pustaków stropodachu nie wentylowanego, ułożonego w skosie. Nie należy uszkadzać belek stropowych, należy je omijać. Na dachu wykonać podlewki betonowe zbrojone pod obmurowania otworów kominowych. Kominy wykonać z cegły klinkierowej. Od góry zabezpieczyć przekryciami. Otwory boczne  zabezpieczyć siatkami.

Pozostałe fragmenty dachów części B, C i łącznika D należy pozostawić z zachowaniem istniejących spadków. W części B należy zlikwidować koryto, a w części C zlikwidować – skuć gzyms. Pokrycie papowe dachów należy zerwać. Podłoże należy oczyścić i uzupełnić braki i ubytki. Stropodachy te należy docieplić płytami styropianowymi dachowymi PSK z pokryciem papowym. Na oczyszczonym i uzupełnionym podłożu należy ułożyć pokrycie z papy perforowanej. Docieplenie z płyt 15 cm należy pokryć warstwą papy nawierzchniowej termiozgrzewalnej gr 4,8 mm na włóknie poliestrowym. W pokryciach należy zmontować kominki odpowietrzające /24 szt/. Docieplenia stropodachów dostosować do docelowego docieplenia ścian obiektu według detali załączonych do opracowania technicznego – dokumentacji załączonej do SIWZ. Stalowe konstrukcje wsporcze pod rynny i obróbki wykonać Z L 35/35 /4 montować do pokrycia co około 150 cm.

W ramach realizacji inwestycji należy również wykonać m.in. wywóz gruzu oraz prace porządkowe. Całość zadania należy zrealizować zgodnie z książką przedmiarów robót, dokumentacją techniczną oraz kosztorysem nakładczym, stanowiących załącznik do SIWZ  (Załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz ze sztuką budowlaną.

Kody CPV:

45.26.11.00 – 5	Wykonywanie konstrukcji dachowych

45.26.12.10 – 9	Wykonywanie pokryć dachowych

45.45.00.00 – 6	Roboty wykończeniowe pozostałe

45.30.00.00 – 0  	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w zakresie rzeczowym zgodnym z technologią wykonania przedstawioną w szczegółowym kosztorysie nakładczym.

- Prace budowlane w ramach realizacji inwestycji należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru prac budowlano – montażowych. Docieplenia dachów wykonywać po uprzednim wykonaniu niezbędnych napraw, przebiciu otworów kominowych oraz wykonaniu prac budowlanych związanych z podniesieniem fragmentu ściany korytarza. Należy wypoziomować i wyrównać podłoże pod nowe pokrycia papowe. Z uwagi na rodzaj prac oraz prowadzenie ich na wysokości powyżej 5,0 m npt. kierownik budowy powinien opracować plan BIOZ. Prace prowadzić z użyciem rusztowań ramkowych. Ustawianych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP na placu budowy. Stosować barierki ochronne o h = 110 cm. Stosować sprzęt ochronny i zabezpieczenia. Przy montażu ocieplenia i pokryć stosować się do zaleceń producenta wybranego systemu i stosować materiały danego systemu zgodnie z kartami  technicznymi i warunkami odbioru i montażu prac budowlanych.

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – najpóźniej do dnia 30 listopada 2008 roku.

IV. Warunki dopuszczenia Wykonawców do postępowania

oraz zasady przygotowania i złożenia oferty:

- Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest dostarczenie oferty do Zamawiającego spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655).

- Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Oferta (formularz ofertowy) wraz z załącznikami do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis wraz z pieczątką imienną. Zaleca się, by każda strona projektu umowy była parafowana.

- Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym.

Wszystkie oświadczenia, dokumenty oraz kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z pieczątką imienną osób upoważnionych do reprezentowania firmy lub przez pełnomocnika.

Dokument pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika) musi być załączony do oferty.

Zaleca się, by każda strona oferty (formularza ofertowego) wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi liczbami i była spięta w całość (forma zeszytu), jak również by na kserokopiach dokumentów znajdowało się sformułowanie „za zgodność z oryginałem”.

Poprawki muszą być naniesione czytelnie i być sygnowane podpisem Wykonawcy.

Druki załączone do SIWZ muszą być przez Wykonawcę wypełnione bez wyjątku wg SIWZ  bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza przepisanie formularza oferty i załączników na komputerze lub na maszynie do pisania z zachowaniem ich formy i treści.

W przypadkach, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.

Skutki niedopełnienie wymogów w zakresie składania ofert określają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się by Wykonawca, zdobył wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, z wyjątkiem informacji uzyskanej od Zamawiającego na piśmie.

- Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich robót wynikających z kosztorysu  nakładczego, książki przedmiarów robót, sztuki budowlanej i technologii wykonania. Wskazane jest by Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie, gdzie będą prowadzone prace. Wizję lokalną Wykonawcy przeprowadzają na własny koszt.

- Cenę oferty należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH. Podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty.

- Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia i powinna być podana w poziomie cen z okresu złożenia oferty. W cenie należy również ująć między innymi koszty uzyskania niezbędnych badań, ekspertyz, opinii, itp.

- Cena ofertowa powinna obejmować koszty wszystkich robót wynikających z dokumentacji, dodatkowo powinna obejmować także koszty robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np.: koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania, dozoru i ubezpieczenia budowy, koszty uporządkowania placu budowy.

- Dla potrzeb obliczenia ceny zamówienia Wykonawca obowiązany jest sporządzić szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający wszystkie pozycje ujęte w załączonym kosztorysie nakładczym z uwzględnieniem elementów jak wyżej.

- Pozycje kosztorysowe w których nie zostaną przez Wykonawcę wstawione ceny jednostkowe   składników danej pozycji kosztorysowej, lub całej pozycji kosztorysowej, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu, ponieważ uważać się będzie, że zostały one ujęte w innych pozycjach wymienionych w przedmiarze. W takich pozycjach należy wpisać cyfrę „0”.

- Jeżeli Wykonawca zamierza stosować upust do ceny wykonania zamówienia w stosunku do wykonanej wyceny prac kosztorysem szczegółowym, winien ten upust wkalkulować w ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysowych, wnosząc stosowną uwagę o zastosowaniu upustu, podając oferowaną cenę uwzględniającą ten upust.

- Do wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń innego producenta niż to zostało określone w przedmiarze robót i dokumentacji  technicznej stanowiących załączniki do SIWZ, pod warunkiem, że zaproponowane materiały posiadać będą wszystkie parametry techniczne takie same, lub lepsze od materiałów podanych przez Zamawiającego i Wykonawca, który zaproponuje alternatywne materiały udokumentuje ich parametry,

- Bez względu na wynik postępowania, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie Wykonawca, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca umieści ofertę w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu zewnętrznym                  i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie:

- opakowanie  zewnętrzne:

adres Zamawiającego:

POWIAT SOCHACZEWSKI

reprezentowany przez:

ZARZĄD POWIATU

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

96 – 500 SOCHACZEW

woj. mazowieckie

przedmiot zamówienia:

„Remont i docieplenie dachów na budynku

Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”

„Nie otwierać przed dniem 22 sierpnia 2008 roku przed godz. 11.00”

- opakowanie  wewnętrzne:

adres Zamawiającego:

POWIAT SOCHACZEWSKI

reprezentowany przez:

ZARZĄD POWIATU

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

96 – 500 SOCHACZEW

woj. mazowieckie

przedmiot zamówienia:

„Remont i docieplenie dachów na budynku

Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”

„Nie otwierać przed dniem 22 sierpnia 2008 roku przed godz. 11.00”

nazwa i adres Wykonawcy:

....................................................................................................................

- Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- przedłożona zostanie wraz z ofertą umowa przewidująca sposób współdziałania podmiotów, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz sposób odpowiedzialności,

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z podmiotów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

- potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie podmiotów w sumie musi spełniać wymagane warunki,

- w przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, podmioty w sumie muszą spełniać wymagane warunki,

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie,

- podmioty występujące wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane przez wszystkie pozostałe podmioty,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

- Nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty,  uznanie jej za nieważną z przyczyn formalnych.

Powodem wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie również stwierdzenie przez Zamawiającego, że dostarczone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe.

- Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie kryteria kwalifikacyjne oraz wymogi formalne) będą podlegały ocenie według kryteriów zawartych w niniejszej specyfikacji.

- Oferta zostanie złożona w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

V. Warunki wymagane od Wykonawców:

1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne odbywać się będzie poprzez sprawdzenie oferty i określenie spełnienia wymogów formalnych oraz żądanych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów poprzez ocenę „spełnia” – „nie spełnia”:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. Wymagane oświadczenia i dokumenty:

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- formularz ofertowy – według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, łącznie z określeniem części zamówienia, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć je podwykonawcom,

- oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 oraz art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg druku Zamawiającego,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie wykonawcy o akceptacji dokumentów przetargowych (w tym projektu umowy), wg wzoru na formularzu ofertowym,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do realizacji zamówienia oraz wykaz personelu nadzoru technicznego przewidzianego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wymóg ten dotyczy kierownika budowy – jego kwalifikacji i posiadanych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Informacje muszą zostać złożone przez Wykonawcę na formularzu Zamawiającego: „Kwalifikacje techniczne”, łącznie z kopiami uprawnień do kierowania robotami, odpowiednimi do przedmiotu zamówienia,

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- wykaz właścicieli, osób zarządzających, bądź też przedstawicieli lub pełnomocników Wykonawcy (wraz ze wzorami podpisów), uprawnionych do podpisywania dokumentów w Firmie, wg druku Zamawiającego,

- wypełniony druk Zamawiającego „Warunki gwarancji”,

- potwierdzenie wniesienia wadium,

- kosztorys ofertowy.

- Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII.  Wadium:

Wykonawca wniesie wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ.

Termin wniesienia wadium: do terminu składania ofert – do dnia 22 sierpnia 2008 roku, do godz. 10.30.

Wadium może być wnoszone w:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Wadium można wnieść w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego.

Nr konta: 81 9283 0006 0011 2732 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, ul. Reymonta 18 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego).

Wadium wniesione w innej formie, niż gotówkowej, należy zdeponować u Skarbnika Powiatu w pokoju nr 1 w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 65, w terminie jak wyżej.

Wykonawca którego oferta, nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Dotyczy to również Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII.  Termin związania ofertą:

- Zgodnie z art.85 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21 września 2008 roku.

- W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Kryteria oceny ofert:

- cena wykonania przedmiotu zamówienia                                         – 100%

Komisja Przetargowa dokona oceny ofert przyznając za kryterium od 0 do 10 pkt.

Ocena dokonywana będzie w następujący sposób:

Oferowana cena brutto – maksymalnie 10 pkt. x 100% x ilość członków komisji

Najniższa cena ofertowa – 10 pkt.

Pozostali oferenci otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

Yn = ( Cmin / Cn ) x 10 x 100% x ilość członków komisji

gdzie:

- Yn  =  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

- Cmin – najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie,

- Cn    - cena ofertowa ocenianej oferty.

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

Punkty będą liczone do 4 miejsc po przecinku, natomiast cena brutto wskazana w formularzu ofertowym po dodaniu do ceny obowiązującego podatku VAT, winna być podana przez Wykonawcę z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (w przypadku potrzeby zaokrąglenia – z zastosowaniem przyjętych reguł matematycznych).

X. Opis sposobu udzielania wyjaśnień:

- Wyjaśnienia, co do przedmiotu zamówienia oraz SIWZ będą udzielane niezwłocznie zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych przy czym nie planuje się zwoływania zebrania potencjalnych wykonawców.

- Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Pan Ireneusz Góralczyk  		tel. (0 – 46) 864 – 18 – 68, w godz. 9.00 – 15.00 – w sprawach dotyczących zapisów formalno – prawnych specyfikacji,

Pan Jerzy Królik              		tel. (0 – 46) 864 – 18 – 61, w godz. 9.00 – 15.00 – w sprawach dotyczących zapisów technicznych specyfikacji.

XI. Termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie w pokoju Nr 11 (Sekretariat).

- Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2008 roku, do godz. 10.30.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów.

- Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem rozdziału IV, a koperta będzie oznaczona dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

XII. Termin otwarcia ofert:

Zamawiający przystąpi do otwarcia opakowań z ofertami w dniu 22 sierpnia 2008 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, pokój Nr 13 – sala konferencyjna.

XIII. Informacja o trybie otwarcia ofert:

- Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa według następującego porządku:

a)  	Przewodniczący Komisji przedstawia listę osób po stronie Zamawiającego biorących udział w postępowaniu oraz podaje do wiadomości Wykonawcom wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- Komisja przystąpi do otwarcia opakowań wewnętrznych i odczytania złożonych ofert, podając informacje wymagane zapisami art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień  publicznych,

- Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenia o zaistnieniu, bądź nie, okoliczności o których mowa w art.17 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ta czynność kończy część jawną posiedzenia Komisji przetargowej.

- Podczas niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i arytmetycznym.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt.4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Wszystkie wyjaśnienia muszą być udzielone w formie pisemnej.

Udzielanie wyjaśnień faksem nie spełnia wymogu pisemności, jeśli nie zostaną potwierdzone pismem z oryginalnymi podpisami i pieczątkami osób upoważnionych przez Wykonawcę do podpisywania dokumentów w firmie.

4.  Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. Art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie.

Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie oczywistej omyłki w treści oferty, to jego  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w oparciu o zasady określone w art.26 ust.3 – 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. 	Ponadto, formalną przyczyną wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty będzie wystąpienie jednego z uchybień:

- brak na formularzu ofertowym ceny zamówienia, lub jej części składowych,

- brak na formularzu ofertowym danych wyjściowych do kosztorysowania,

- Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień  publicznych,

- nie zachowano pisemnej formy oferty,

- stwierdzone zostanie przez Zamawiającego wystąpienie innych okoliczności, o których mowa w art.89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający informuje, iż wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania na warunkach, o których mowa w art.96 ust.3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie na formularzu ofertowym, oraz wybrane dokumenty opatrzyć stosowną klauzulą o treści: ”Tajemnica Firmy”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym w rozdziale IX niniejszej specyfikacji.

XIV. Ogłoszenie o wyniku przetargu:

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o jego wyniku, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę oferty.

XV. Zobowiązania wykonania zamówienia:

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z Umową będą wynikały z ustaleń zawartych w ofercie i umowie.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia zawiera załącznik do SIWZ: Projekt Umowy.

XVI.   Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej określony w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest (art.180 – 183).

XVII. Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w skład, której wchodzą rozdziały od  I ÷ XVIII, kosztorys nakładczy oraz projekt umowy.

Specyfikację wraz z załącznikami zatwierdził:

Sochaczew, dn. 30 lipca 2008 roku				...............................................................

podpis i pieczątka imienna

osoby zatwierdzającej SIWZ

ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE (do złożenia przez Wykonawcę):

- formularz ofertowy – według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, łącznie z określeniem części zamówienia, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć je podwykonawcom,

- oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 oraz art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg druku Zamawiającego,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie wykonawcy o akceptacji dokumentów przetargowych (w tym projektu umowy), wg wzoru na formularzu ofertowym,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do realizacji zamówienia oraz wykaz personelu nadzoru technicznego przewidzianego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wymóg ten dotyczy kierownika budowy – jego kwalifikacji i posiadanych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Informacje muszą zostać złożone przez Wykonawcę na formularzu Zamawiającego: „Kwalifikacje techniczne”, łącznie z kopiami uprawnień do kierowania robotami, odpowiednimi do przedmiotu zamówienia,

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- wykaz właścicieli, osób zarządzających, bądź też przedstawicieli lub pełnomocników Wykonawcy (wraz ze wzorami podpisów), uprawnionych do podpisywania dokumentów w Firmie, wg druku Zamawiającego,

- wypełniony druk Zamawiającego „Warunki gwarancji”,

- potwierdzenie wniesienia wadium,

- kosztorys ofertowy.

Załączniki do SIWZ:

Specyfikacja techniczna – dokumentacja techniczna, przedmiar robót, szczegółowy kosztorys nakładczy, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2

# FORMULARZ   OFERTOWY

##### OFERTA

OFERENT:

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Sochaczewski

reprezentowany przez:

# Zarząd Powiatu

ul. M. J. Piłsudskiego 65

96 – 500 Sochaczew

tel. (0 – 46)  864 – 18 – 40 lub 73

fax. (0 – 46) 864 – 18 – 71

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Remont i docieplenie dachów na budynku

Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie”

zgłaszamy przystąpienie do przetargu i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg specyfikacji technicznej wykonania zamówienia i warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach.

- Podstawowe informacje o firmie. Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym.

(dane teleadresowe, numer KRS/rejestr dział. gosp., REGON, NIP)

- Spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia na kwotę ryczałtową, w której mieści się koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia.

| Zakres prac: | Cena netto: PLN | VAT % | Cena brutto PLN: | Cena brutto słownie PLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „Remont i docieplenie dachów na budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie” |  | 22 |  | ................................................. ................................................. |

- Zastosowane przez nas parametry do ustalenia ceny zamówienia, oraz proponowane do kosztorysowania ewentualnych robót dodatkowych:

-    Stawka  r-g  ............................  zł.

-    Ko od R i S ............................   %

-    Kz od M      ...........................    %

-    Zysk od R,S i Ko  .................    %

Ceny czasu pracy sprzętu oraz ceny materiałów nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym wg średnich cen publikowanych przez wydawnictwo ORGBUD z okresu wykonywania prac z procentowym upustem zastosowanym przy sporządzaniu oferty

- Na wykonane roboty oraz zastosowane materiały udzielamy 36 miesięcy gwarancji, a na stolarkę okienną 60 miesięcy, zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej,

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości 5.000 złotych.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w terminie oraz dokonaliśmy wizji lokalnej na placu budowy.

- Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Określenie części przedmiotu zamówienia, które zamierzamy powierzyć podwykonawcom

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- W przypadku przyznania nam zamówienia:

  - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ........... kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr ............. .

- Oświadczamy, że osobą uprawnioną do reprezentowania firmy w niniejszym postępowaniu przetargowym jest Pan(i) .......................................................................... .

- Inne informacje:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................

miejscowość, data

..................................................

pieczęć  Wykonawcy

............................................................................

podpis i imienna pieczątka osoby reprezentującej Wykonawcę

......................................

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy ......................................................................., oświadczam \ -y, że zapoznałem \ -am, -liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na „Remont i docieplenie dachów na budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie” i nie wnoszę \ -imy do niej żadnych zastrzeżeń oraz akceptuję \ -ymy dokumenty przetargowe.

........................., dnia ..........................			........................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej Wykonawcę

.......................................................

pieczęć  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy: .................................................................

Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia 27 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655)

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1 – 3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 lub art.67 ust.1 pkt.1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

........................., dnia ..........................			...............................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej Wykonawcę

..........................         				.......................................................

data            						pieczęć i podpis Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: ........................................................

## Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 27 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655), tzn.:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................................., dnia ..........................	             ........................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej wykonawcę

................................         					    ................................................

data            							pieczęć i podpis Wykonawcy

KWALIFIKACJE TECHNICZNE

A. Zatrudnienie (ilość osób):

Personel kierowniczy :  ...............................................................................................................

Personel techniczny : ..................................................................................................................

Personel administracyjny : ..........................................................................................................

B.   Proponowany personel do realizacji przedsięwzięcia (kluczowy):

| Nazwisko i imię: | Wykształcenie: | Doświadczenie ( lata pracy) | Stanowisko | Numer uprawnień budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C. Deklarowany przez Wykonawcę pracownik do pełnienia funkcji kierownika budowy:

| Imię Nazwisko | Stanowisko | Wykształcenie | Praktyka w latach | Numer uprawnień budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | W firmie oferenta |  |

Ważne: W stosunku do osoby przewidzianej na stanowisko kierownika budowy należy dołączyć potwierdzone kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa – warunek konieczny.

........................., dnia ..........................			.............................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej Wykonawcę

.................................................

pieczęć  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O WARUNKACH GWARANCJI

NA WYKONANE ROBOTY

polegające na remoncie i dociepleniu dachów na budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy Pasażu Duplickiego 10, udzielam / -y gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały na okres 36 – ciu miesięcy, a na zamontowaną stolarkę okienną 60 – ciu miesięcy.

Warunki gwarancji:

- Gwarancja obejmuje wszystkie roboty wykonane podczas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, łącznie z wbudowanymi materiałami.

- Wykonawca odpowiada za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia w ciągu 2 dni stwierdzonych wad i usterek.

- W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji, za które odpowiada Wykonawca, bieg terminu gwarancji na ten element robót liczyć się będzie od daty usunięcia wady i wynosił będzie 12 miesięcy, lecz nie krócej niż okres gwarancji całości wykonanych robót.

- Gwarancja nie obejmuje usterek i uszkodzeń spowodowanych działaniem osób trzecich, oraz przypadków losowych i klęsk żywiołowych.

...................................                                              ...........................................................

data                                                                                                           podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej Wykonawcę

...........................................................

pieczęć Wykonawcy

WŁAŚCICIELE, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ PRZEDSTAWICIELE LUB PEŁNOMOCNICY

WYKONAWCY UPRAWNIENI DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W FIRMIE

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | WZÓR PODPISU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

........................., dnia ..........................			.............................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej Wykonawcę

Załącznik Nr 3

UMOWA NR RŚ. 2222/........../2008  (projekt)

zawarta w dniu  ................. 2008 r. w  Sochaczewie pomiędzy:

Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Tadeusz Koryś			- Starosta Powiatu Sochaczewskiego

2. Piotr Osiecki	            	- Wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego

zwanym dalej Zamawiającym,

a:  ......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. .........................................................................

2. .........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot  Umowy

- Zamawiający, zgodnie z protokółem z przetargu nieograniczonego z dnia ..................... 2008 roku powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu remontu dachów wraz z ich dociepleniem na budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy Pasażu Duplickiego 10.

- Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac budowlanych – remontowych polegających na wykonaniu remontu dachów wraz z ich dociepleniem na budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy Pasażu Duplickiego 10, określonych w dokumentacji technicznej, kosztorysie nakładczym i książce przedmiarów robót.

- Do zakresu robót przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę należeć będzie wykonanie prac wg poniższego zestawienia:

Istniejące płaskie stropodachy sali gimnastycznej w budynku należy przekryć nową konstrukcją drewnianą krokwiowo – płatwiową, tak by zmienić spadek dachu sali na stronę południową. Dach skośny o nachyleniu około 10º. Przestrzeń poddasza nie będzie użytkowana. Docieplenie z wełny mineralnej miękkiej 20 cm ułożone zostanie na istniejącym pokryciu papowym. Dach nad całą salą gimnastyczną przekryty zostanie płytami OSB 18 mm montowanymi do drewnianych krokwi 7/14. Obecnie część dachu nad  korytarzem przy sali położona jest na niższym poziomie, nie posiada okien doświetlających. Zaprojektowano nadbudowę tego fragmentu tak by uzyskać  przeciwny spadek pokrycia. Po obrysie ścian zewnętrznych sali i przyległego korytarza należy wykonać wieńce obwodowe i osadzić murłaty 12/12 do montażu krokwi 7/14 nowego dachu. Krokwie w układzie co około 90 cm. Pokrycie dachu: papa „fire – smart” termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa montowana bez stosowania ognia otwartego. Ściany nadbudowy murowane z pustaka UNI 25 i docelowo ocieplone styropianem EPS 70 040 – 12 cm. W dachu należy wykonać okapy po 50 cm na każdą stronę. Po stronie południowo – zachodniej zamontować rynny i rury spustowe. Poddasze należy wentylować poprzez 12 otworów oznakowanych na rzucie. Poddasza należy udostępnić z poziomu kondygnacji użytkowych – korytarza. Należy wykonać wejście na poddasze 80/80 pomiędzy krokwiami sufitu nad korytarzem  podwyższonej części. Istniejący stropodach niski nad korytarzem przeznaczono do częściowego wyburzenia / pozostawiona zostanie część belek stropowych aby nie utracić sztywności obiektu / nowe okna osadzone w nadbudowanej ścianie do doświetlenia korytarza na tym fragmencie analogicznie jak w istniejącej części wyższej. Obniżony i docieplony wełną sufit nad korytarzem należy osłonić 2 x płyta GKF. Konstrukcje drewniane należy zabezpieczyć środkami ognio i grzybochronnymi. Układ elementów konstrukcyjnych – zgodnie z rzutem. W budynku zaprojektowano nowe kominy wentylacyjne – należy je wykonać na wstępie remontu i wyprowadzić ponad nowe pokrycia i docieplenia dachów. Otwory kominowe należy dostosować do układu pustaków stropodachu nie wentylowanego, ułożonego w skosie. Nie należy uszkadzać belek stropowych, należy je omijać. Na dachu wykonać podlewki betonowe zbrojone pod obmurowania otworów kominowych. Kominy wykonać z cegły klinkierowej. Od góry zabezpieczyć przekryciami. Otwory boczne  zabezpieczyć siatkami.

Pozostałe fragmenty dachów części B, C i łącznika D należy pozostawić z zachowaniem istniejących spadków. W części B należy zlikwidować koryto, a w części C zlikwidować – skuć gzyms. Pokrycie papowe dachów należy zerwać. Podłoże należy oczyścić i uzupełnić braki i ubytki. Stropodachy te należy docieplić płytami styropianowymi dachowymi PSK z pokryciem papowym. Na oczyszczonym i uzupełnionym podłożu należy ułożyć pokrycie z papy perforowanej. Docieplenie z płyt 15 cm należy pokryć warstwą papy nawierzchniowej termiozgrzewalnej gr 4,8 mm na włóknie poliestrowym. W pokryciach należy zmontować kominki odpowietrzające /24 szt/. Docieplenia stropodachów dostosować do docelowego docieplenia ścian obiektu według detali załączonych do opracowania technicznego – dokumentacji załączonej do SIWZ. Stalowe konstrukcje wsporcze pod rynny i obróbki wykonać Z L 35/35 /4 montować do pokrycia co około 150 cm.

W ramach realizacji inwestycji należy również wykonać m.in. wywóz gruzu oraz prace porządkowe. Całość zadania należy zrealizować zgodnie z książką przedmiarów robót, dokumentacją techniczną oraz kosztorysem nakładczym, stanowiących załącznik do SIWZ  (Załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz ze sztuką budowlaną.

Kody CPV:

45.26.11.00 – 5	Wykonywanie konstrukcji dachowych

45.26.12.10 – 9	Wykonywanie pokryć dachowych

45.45.00.00 – 6	Roboty wykończeniowe pozostałe

45.30.00.00 – 0  	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w zakresie rzeczowym zgodnym z technologią wykonania przedstawioną w szczegółowym kosztorysie nakładczym.

- Prace budowlane w ramach realizacji inwestycji należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru prac budowlano – montażowych. Docieplenia dachów wykonywać po uprzednim wykonaniu niezbędnych napraw, przebiciu otworów kominowych oraz wykonaniu prac budowlanych związanych z podniesieniem fragmentu ściany korytarza. Należy wypoziomować i wyrównać podłoże pod nowe pokrycia papowe. Z uwagi na rodzaj prac oraz prowadzenie ich na wysokości powyżej 5,0 m npt. kierownik budowy powinien opracować plan BIOZ. Prace prowadzić z użyciem rusztowań ramkowych. Ustawianych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP na placu budowy. Stosować barierki ochronne o h = 110 cm. Stosować sprzęt ochronny i zabezpieczenia. Przy montażu ocieplenia i pokryć stosować się do zaleceń producenta wybranego systemu i stosować materiały danego systemu zgodnie z kartami  technicznymi i warunkami odbioru i montażu prac budowlanych.

§ 2

Wartość Zamówienia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: ............................ złotych (słownie: ................................................... złotych).

Cena netto + 22% podatku VAT = w kwocie brutto: ............................................... złotych, (słownie złotych: .................................................................................................................).

- Cena netto wynika ze szczegółowej wyceny robót wykonanej przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu nakładczego, wizji w terenie i informacji zdobytych przez Wykonawcę, sztuki budowlanej oraz technologii wykonania przedmiotu umowy.

- Cena netto obejmuje również wynagrodzenie na wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia i podana została w poziomie cen z okresu złożenia oferty. W cenie ujęto między innymi koszty uzyskania niezbędnych badań, ekspertyz, opinii, itp., także koszty robót, których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np.: koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania, dozoru i ubezpieczenia budowy, koszty uporządkowania placu budowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną cenę ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- ubezpieczenie budowy,

- po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy,

- Ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym są cenami zryczałtowanymi i nie podlegają zmianie do zakończenia budowy.

- Wykonanie jakichkolwiek robót wykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia, będzie możliwe jedynie po zawarciu odrębnej umowy z uwzględnieniem czynników cenotwórczych wymienionych w ofercie, tj:

-    Stawka  r-g  ............................  zł.

-    Ko od R i S ............................   %

-    Kz od M      ...........................    %

-    Zysk od R,S i Ko  .................    %

Ceny czasu pracy sprzętu oraz ceny materiałów nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym według średnich cen publikowanych przez wydawnictwo ORGBUD z okresu wykonywania prac z procentowym upustem zastosowanym przy sporządzaniu oferty.

§ 3

Termin realizacji

## 1. 	Wykonawca zobowiązuje się do:

## rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy w terminie trzech dni od daty podpisania Umowy,

- wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2008 roku.

2. 	W przypadku przerwania lub wstrzymania realizacji zamówienia nie z winy Wykonawcy, oraz w przypadku wprowadzenia dodatkowych zamówień, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania zmiany terminu zakończenia robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy za jego zgodność ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót określonymi w odnośnych normach obowiązujących w budownictwie.

- Wykonawca odpowiada za wady fizyczne zmniejszające jakość, wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- Wykonawca zapewnia stały wykwalifikowany personel do kierowania i wykonania robót przewidzianych niniejszą Umową. Ponadto Wykonawca gwarantuje stałą obecność na placu budowy kierownika budowy lub kierownika robót branżowych w czasie wykonywania tych robót.

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych niniejszą Umową jest: kierownik budowy – Pan(i) ................................................., uprawnienia bud. nr. .................. .

- Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu robót określonego w § 1 umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić warunki bezpieczeństwa, oraz metody organizacyjno techniczne stosowane na placu budowy wraz z jego uporządkowaniem przed odbiorem końcowym.

- Wykonawca wpisem do dziennika budowy powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów wyszczególnionych w otrzymanym od Zamawiającego kosztorysach nakładczych.

Wykonawca dostarczy wymagane świadectwa, certyfikaty i atesty tych materiałów.

- Do wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów   innych, niż to zostało określone w kosztorysie nakładczym pod warunkiem, że:

- zaproponowane materiały posiadać będą wszystkie parametry techniczne takie same, lub lepsze od materiałów podanych przez Zamawiającego,

- Wykonawca udokumentuje parametry zamiennych materiałów, a Zamawiający w formie pisemnej zaakceptuje je do stosowania przy realizacji zamówienia.

- Za składniki majątkowe własne i Zamawiającego znajdujące się na terenie budowy w trakcie wykonywania robót, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania, ubezpieczenia budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokóle przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny oraz prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni następujące ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia do zakończenia budowy:

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości 100.000,00 PLN za jedno zdarzenie,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób znajdujących się na placu budowy w wysokości kwoty 100.000,00 PLN od jednej osoby,

- ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty  100.000,00 PLN za jedno zdarzenie.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis oraz dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia, o którym mowa w ust.15, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy.

- Zmiany do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki szczegółowe polegające na informowaniu Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, będzie zobowiązany na własny koszt do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie ich przywrócenia do stanu pierwotnego, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający dokona przekazania placu budowy w ciągu 2 dni od daty podpisania Umowy.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w branży budowlanej w osobie – Pana ......................................................... .

- Bieżący nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawować Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego.

- Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych i częściowych z udziałem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w terminie 3 – ch dni od daty zgłoszenia.

- Zamawiający udostępni źródło poboru wody i energii elektrycznej.

§ 6

Odbiór  prac

- Inspektor nadzoru, wpisem w dziennik budowy, w terminie 5 – ciu dni roboczych, od daty powzięcia informacji, potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych bezusterkowo robót oraz kompletności dokumentów odbiorowych, do odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający  powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

- Zamawiający ustali termin komisyjnego odbioru końcowego w ciągu 7 dni, od daty  potwierdzenia przez inspektora nadzoru bezusterkowego zakończenia robót i kompletności dokumentów  odbiorowych.

- Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru  jeżeli  w trakcie tych czynności  ujawniono  istnienie  takich  wad,  które  uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem i funkcjonowaniem obiektu.

W  takim  przypadku Zamawiającemu  przysługują  następujące  uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  żądać  wykonania  przedmiotu  umowy  po raz  drugi.

§ 7

# Warunki płatności

- Wynagrodzenie w wysokości określonej w § 2, płatne będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony Umowy bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót wraz z protokółem odbioru elementu robót.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy faktury na konto w niej wskazane.

§ 8

Kary Umowne

- Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji robót określonego w § 3 ust.1 lit. b Umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu braku stałej obecności kierownika budowy lub kierownika robót branżowych podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kary za zaistniałą przerwę w wykonywaniu robót.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 10 ust.1.

- Kary nie wnoszone przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zostaną pokryte z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 9

Odstąpienie od umowy

              - Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.

              - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni,

- Wykonawca wyrządził znaczne straty w majątku Zamawiającego wskutek swoich działań lub zaniechań związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, bądź też nie zabezpieczył placu budowy zgodnie z wymaganiami prawnymi.

3.	Odstąpienie od umowy w tych przypadkach może nastąpić w terminie jednego tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie trzech dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Niego, a materiały znajdują się na placu budowy.

5.	Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów określonych w ust.3 lit. c niniejszego paragrafu,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

7.	Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkiem wynikającym z § 8 ust.3 Umowy.

§ 10

Warunki gwarancji

- Na przedmiot Umowy określony w § 1 Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji. Gwarancja obejmuje wykonane roboty i zamontowane materiały. Rozszerzona 60 – miesięczna gwarancja obejmuje zamontowaną stolarkę okienną. Gwarant zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie 2 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust.1, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek przez innego wykonawcę.

- Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru prac stanowiących przedmiot zamówienia.

- Pozostałe warunki gwarancji określone zostały w stosownym załączniku do złożonej przez wykonawcę oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

- Wszystkie problemy i spory wynikające z Umowy dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 12

Zmiany lub uzupełnienia, egzemplarze Umowy

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron Umowy.

§ 13

Wykaz załączników do Umowy

Wykaz załączników do umowy:

- oferta przetargowa wraz z załącznikami oraz kartą gwarancyjną,

- kosztorys nakładczy i pozostała dokumentacja techniczna,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- upoważnienie, o którym mowa w rozdziale VI SIWZ w przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie.

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA:

...........................................					.........................................