Sochaczew, dnia 7 listopada 2008 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/15/1/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Teresinie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

„W związku z ogłoszonym przetargiem na remont kotłowni w Zespole Szkół w Teresinie, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących problemów:

- W przedmiarze inwestorskim jest ujęty demontaż zasobnika wody. Czy ponownie montujemy zasobnik stary, czy nowy? Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej montażu.

- Jak wyżej lecz dotyczy naczyń rozszerzalnych,

- Jak wyżej, lecz dotyczy instalacji paliwowej,

- Jak wyżej, lecz dotyczy stacji uzdatniania wody,

- W przedmiarze nie uwzględniono montażu palników do kotłów,

- W przedmiarze nie uwzględniono montażu automatyki kaskady kotłów, czujników, połączeń elektrycznych,

- Kotły wymagają zabezpieczenia temperatury powrotu (np. mieszacze lub pompy kotłowe), czy takowe zabezpieczenia istnieją już w kotłowni? Brak zabezpieczeń spowoduje szybkie zniszczenie kotła oraz utratę gwarancji producenta.

- Kto ma ponosić koszty odbioru kotłowni przez UDT? Jeżeli wykonawca, to nie jest to uwzględnione w przedmiarze.

- Podobnie ma się rzecz z odbiorem kominiarskim.

- Nie uwzględniono w przedmiarze przeróbki czopucha kotła. Czy istniejący czopuch ma taką samą średnicę jak czopuch do kotłów Viessman? Czy usytuowanie czopucha nie ulegnie zmianie?”.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- Treść punktu IV pp.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brzmi: „Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich robót wynikających z kosztorysu nakładczego, książki przedmiarów robót, sztuki budowlanej i technologii wykonania. Wskazane jest by Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie, gdzie będą prowadzone prace. Wizję lokalną Wykonawcy przeprowadzają na własny koszt”.

- Zabezpieczenia, o których mowa w punkcie 7 zapytania w kotłowni istnieją.

- Wątpliwości zawarte w punktach 8 i 9 zapytania znajdują swoją odpowiedź w punkcie IV pp.13 i 14 SIWZ.  Koszty wszystkich prób, badań i odbiorów obciążają Wykonawcę, który w oferowanej cenie koszty te winien uwzględnić (patrz punkt IV pp.15 SIWZ).

- Wątpliwości zawarte w punktach 5 i 6 zapytania. Pozycję nr.20 kosztorysu nakładczego należy traktować jako montaż kompletnych kotłów olejowych wyposażonych w palniki olejowo-gazowe z niezbędną automatyką.

- Dla problemów wyszczególnionych w punktach 1; 2; 3; 4 i 10 sporządzony został kosztorys uzupełniający. Dotyczy on robót polegających na ponownym montażu istniejących urządzeń po wykonaniu w pomieszczeniu kotłowni nowej posadzki z płytek ceramicznych.