Sochaczew, dnia 26 stycznia 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/18/1/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

- „W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie „III. Zakres zamówienia” na stronie 4 wymienione zostało wykonanie zagospodarowania terenu w ramach inwestycji. Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie rysunków i opisów terenów zewnętrznych. Plan Zagospodarowania Terenu nie zawiera między innymi takich informacji jak: przekrój warstw przez drogi i ciągi piesze. Brak opisu ogrodzenia (w jakiej technologii ma być wykonane), brak zestawienia furtek i bram w ogrodzeniu (wymiary, z czego wykonane, sterowanie ręczne czy automatyczne). Prosimy o opis terenów zielonych do wykonania – ilości nasadzeń i rodzaj roślinności.”

- „Prosimy o zamieszczenie rysunków i opisu inwentaryzacji (materiały z których są wykonane, ilości) elementów do rozbiórki (budynki gospodarcze, ogrodzenie).”

- „Prosimy o podanie danych technicznych dotyczących wykonania posadzki sportowej w Sali gimnastycznej (przekrój przez warstwy: opis warstw i ich grubości).”

- „Prosimy o zamieszczenie rysunków i opisów inwentaryzacji elementów do wymiany w istniejącym budynku (wykończenie ścian z informacją czy należy je zerwać, czy zostawić).”

- „Prosimy o podanie technologii wykonania ścianki rozsuwanej (rysunki i opisy) oddzielającej pomieszczenia: Stołówkę i Świetlicę.”

- „Prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych wg. których należy wykonać więźbę dachową.”

- „Prosimy o informację czy wykończenie pomieszczeń (wykończenie podłóg, ścian i sufitów): A.1.1., A.1.2., A.1.3., A.1.4., A.1.6 wchodzi w zakres oferty. Jeżeli tak, to prosimy o podanie informacji dotyczących wykończenia tych pomieszczeń. Na rysunku „A/6 Rzut piętra” w tabeli „Zestawienie powierzchni, piętro” brak danych dotyczących wykończenia powyższych pomieszczeń.”

- „Prosimy o podanie klasy betonu podkładów betonowych pod fundamenty. Podstawa: Opis techniczny konstrukcja (str.1 pkt.1 – podany jest beton B10), przedmiar robót budowlanych (dział 4, pkt.42 podany jest beton B15) oraz rys. Nr K/001 podano B15.”

- „Prosimy o informację, w którym miejscu w kosztorysie należy umieścić pozycje dodatkowe wynikające z dokumentacji (opisy, rysunki), a które nie zostały ujęte w przedmiarze.”

- „Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę przez Wykonawcę ilości w przedmiarze jeżeli tak wynika z dokumentacji (opisy, przedmiary), czy też każdorazowa zmiana musi wynikać z odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego?”

- „Prosimy o dostarczenie rysunków zestawienia ślusarki (balustrady, pochwyty, drabiny).”

- „Prosimy o podanie poprawnej ilości stali konstrukcyjnej. Jest znaczna różnica pomiędzy: przedmiarem (ilość – 14,23 [t]), a zestawieniem z rysunków konstrukcyjnych (ilość – 19,85 [t]).”

- „Prosimy o informację czy szkła w drzwiach aluminiowych maja zostać wykonane według opisu czy ma to być szyba bezpieczna.”

- „Prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczącej okien. Czy obustronnie foliowana ma być szyba czy też profil? Z opisu nie wynika jednoznacznie.”

- „Prosimy o podanie wymiarów podziału okien na części. W szczególności dotyczy to okien: O2, O6.”

- „Zgodnie z opisem okien maja one zostać wyposażone w okucia umożliwiające ich otwieranie z poziomu posadzki oraz umożliwiające infiltrację powietrza, dodatkowo z zestawienia wynika, iż okna te w większości wypadków mają być rozwierno – uchylne. Z informacji uzyskanych od dostawców okien wynika, iż połączenie tych wszystkich parametrów naraz nie jest możliwe. Przy zastosowaniu okuć umożliwiających otwieranie okien z poziomu posadzki okno może być tylko uchylne ( nie jest możliwe aby ono dodatkowo było rozwierne, brak jest też w tym wypadku uzyskanie opcji rozszczelniania okien).”

- „Prosimy o podanie szerokości parapetów wewnętrznych i zewnętrznych (brak informacji na rysunkach i opisach).”

- „W zestawieniu okien w niektórych pozycjach (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) zostały zamienione wymiary wysokość z szerokością. Rysunki nie pasują proporcjonalnie do wymiarów, które są pod nimi. Prosimy o informację czym mamy się kierować przy wycenie (rysunkami czy wymiarami pod nimi).”

- „W pliku dotyczącym robót elektrycznych jest opis „Linia zasilająca oraz przyłącze kablowo – pomiarowe dla Sali gimnastycznej w Raszkowie 09.06.2008” oraz „Instalacje elektryczne w Ośrodku Sportu i Rekreacji /basen/ w Zamościu 10.09.2008”. Czy opis jest pomyłką? Czy został dołączony plik dotyczący innych przetargów?”

- „Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w wersji „ath” lub „kst”. Załączone przedmiary przekazane w programie ACROBAT READER wskazują, iż zostały one wykonane przez Biuro Projektów w programie NORMA, w związku z tym widzimy możliwość przekazania ich w w/w formatach. Będzie stanowiło to bardzo duże ułatwienie w przygotowaniu oferty ze względu na bardzo dużą ilość pozycji kosztorysowych, oraz pozwoli w większym stopniu skupić się na przygotowaniu rzetelnej wyceny zamiast bezproduktywnego „wbijania” kolejnych pozycji do programów kosztorysowych.”

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1) Pod drogi należy wykonać:

- warstwę odsączającą grubości 10 cm,

- podbudowę z kruszywa łamanego 10 cm,

- nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej

Pod ciągi piesze należy wykonać

- warstwę odsączającą grubości 10 cm

- nawierzchnię z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej

Teren zielony i nasadzenia – zgodnie z przedmiarami – poz.26 i 27.

Ogrodzenie powinno być wykonane z siatki 1,5 m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10 o rozstawie co 3 m obsadzonych w cokole.

Jedna brama winna być uchylna z automatyką, natomiast druga przesuwna z automatyką.

Furtka stalowa otwierana ręcznie.

Elementy te zgodnie z przedmiarami, które są dokumentami przetargowymi.

ad.2) Do oferty należy przyjąć rozbiórkę budynku i ogrodzenia, tak jak w przedmiarze – poz.3 i 4.

ad.3) Poszczególne warstwy należy przyjąć jak pod inne posadzki. Warstwę wierzchnią stanowi wykładzina sportowa o grubości 5 mm winylowa na podkładzie z pianki, np. Omnisport Training.

ad.4) W istniejącym budynku do oferty należy przyjąć wykonanie tynków dokładnie jak w przedmiarach.

ad.5) Do oferty należy przyjąć ściankę rozsuwaną z paneli laminowanych, zgodnie z poz.154 przedmiaru.

ad.6) Konstrukcję dachu należy wykonać wg projektu: „Projekt konstrukcji dachu z dźwigarów kratowych.

ad.7) Do oferty wykończenia podłóg, ścian i sufitów należy przyjąć jak w przedmiarach. Na rysunku „Rzut piętra” pomieszczeń A.1.1. – A.1.6. nie oznakowano z uwagi na to, iż mają stanowić mieszkanie.

ad.8) Klasę betonu podkładu należy przyjąć jako B15.

ad.9 i 10) Do oferty nie należy przyjmować dodatkowych przedmiarów. Przedmiary wszystkich oferentów powinny być jednakowe.

ad.11) Ofertę nleży przygotować zgodnie z przedmiarami. Architekt ma tylko wymagania, by balustrady były wykonane ze stali nierdzewnej.

ad.12) Do oferty należy przyjąć 14,23 t zbrojenia.

Błąd w rysunku K/041 – winno być 2.343 kg, a nie 8.027 kg.

ad.13) Do oferty należy przyjąć jak w opisie.

ad.14) Foliowanie dotyczy tylko szyb.

ad.15) Górna część okien powinna wynosić około 80 cm. Należy zachować proporcje wizualne.

ad.16) Okna otwierane przy pomocy cięgna winny być tylko uchylne.

ad.17) Do oferty należy przyjąć szerokość parapetów wewnętrznych 30 cm.

ad.18) Błąd w opisie – należy kierować się rysunkiem.

ad.19) Opis jest pomyłką.

ad.20) Przedmiary robót i kosztorysy zostały udostępnione w oczekiwany przez Wykonawców sposób i są możliwe do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

.

Z poważaniem