Sochaczew, dnia 13 lutego 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/19/8/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

- W piśmie z dnia 09.02.2009 roku znak sprawy: RŚ. 3421/19/6/2008, udzielono odpowiedzi na pytanie nr 18 „Wyposażenie kuchni wg projektu Technologia kuchni należy ująć w ofercie”. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej wykazu urządzeń wyposażenie kuchni.

- Zgodnie z dokumentacją mamy: OKNA SZKLONE SZYBĄ ZESPOLONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1 M2K 6/12/4 OBUSTRONNIE FOLIOWANE. Czy mają to być szyby bezpieczne obustronnie? Czy może być zastosowana szyba 33,1/16A/33.1 LE – U=1,1 bezpieczna obustronnie lub 33.1/16/4HLE – U=1,1 – bezpiecznie na zewnątrz hartowana od wewnątrz?

- Okna szklić szkłem mlecznym (matowym). Czy można zastosować szybę 33.1M/16A/4HLE – U = 1,1 – bezpieczna na zewnątrz, matowa od wewnątrz hartowana.

- W piśmie znak sprawy: RŚ. 3421/19/6/2008 z dnia 09.02.2009 roku jeden z Oferentów zwraca się z prośbą o dostarczenie prawidłowego Zestawienia stolarki. Odpowiedź Inwestora: „Ofertę należy przygotować na podstawie zestawień stolarki” jest niewystarczająca, ponieważ w dokumentacji technicznej są dwa różne Zestawienia stolarki i oba zawierają błędy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o właściwe Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

- Dokumentacja projektowa pn. Architektura zawiera m.in. podwójne rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji. Prosimy o określenie, które rysunki są obowiązujące lub uzupełnienie dokumentacji przetargowej o aktualny Projekt architektoniczny, który w sposób jednoznaczny będzie opisywał zakres robót do wyceny.

- W piśmie: znak sprawy: RŚ.3421/19/7/2008 z dn. 09.02.2009 r. Zamawiający ze względu na problem interpretacji dotyczącej naliczania podatku VAT od robót budowlanych, a w związku z tym dalszą potrzebę uzyskania wytycznych od Regionalnej Izby Obrachunkowej podaje jako kryterium oceny ofert cenę netto. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) i Projekt umowy (Załącznik nr 3) określając stawkę VAT w obowiązującej wysokości tj. przerzucając obowiązek ustalenia stawek podatku VAT na Oferenta. Jest to niedopuszczalne, ponieważ Zamawiający ma obowiązek podania stawek VAT na poszczególne elementy robót, a jeżeli jest to na tym etapie robót niemożliwe w ofercie powinna być określona jedynie cena netto. Prosimy o korektę w/w załączników.

- Zgodnie z informacją uzyskaną od dostawcy dźwigów każde urządzenie powinno posiadać podszybie i nadszybie. Platforma z człowiekiem musi przecież wyjechać z szybu na najwyższym przestanku. Prosimy o korektę odpowiedzi na pytanie 9 – 12 zawartą w piśmie Znak sprawy: RŚ. 3421/19/6/2008  z dn. 09.02.2009 r. tak aby możliwe byłoby zamontowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

- Poz. 22 przedmiar robót – Izolacje (…) z papy zgrzewalnej – 2x. Czy dla w/w pozycji należy zastosować krotność = 2?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)	Zamawiający informuje, że w wyjaśnieniach zawartych w piśmie sygn. RŚ. 3421/19/6/2008 wkradł się błąd. Odpowiedź winna brzmieć: Wyposażenia kuchni wg projektu Technologia kuchni nie należy ujmować w ofercie. Wyposażenie zostanie zakupione i zamontowane przez Zamawiającego.

ad.2 - 3) Intencją Zamawiającego jest, by Wykonawca zastosował szyby zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczne, tak by w momencie stłuczenia nie spowodowały zranienia człowieka.

ad.4)	Zamawiający podtrzymuje swoją odpowiedź z wcześniejszych wyjaśnień.

ad.5)	Zamawiający informuje, iż brak jest podwójnych rysunków rzutów poszczególnych kondygnacji.

ad.6)	Wykonawcy winni przygotować ofertę według wymagań Zamawiającego. Zamawiający nie ma prawnego wymogu, by określać wysokość stawki podatku VAT.

ad.7)	Zamawiający uważa, że informacje te nie są istotne dla przygotowania oferty – należy stosować się do dokumentacji przetargowej oraz wcześniejszych wyjaśnień.

ad.8)Zgodnie z dokumentacją przetargową.

Z poważaniem