POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Sochaczewie ul. Gwardyjska 10 tel.: 46 / 862-25-68 faks: 46 / 862-21-46 e-mail: pwzdrog@poczta.onet.pl

Nr postępowania: Sochaczew, dn. 10.05.2012 r. PZD/DZ/prz/4/12 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 149050-2012 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłoszonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie ul. Gwardyjska 10

na: „Przebudowa istniejącego mostu drogowego przez rzekę Bzurę w ciągu drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha - Guzów”

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2012 r.

Sporządził:                                                                                       Zatwierdził:

SIWZ  zawiera:

CZĘŚĆ I              Instrukcję dla wykonawców wraz z załącznikami

nr 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A i 6

CZĘŚĆ II             Przedmiar robót

CZĘŚĆ III           Specyfikacje Techniczne

CZĘŚĆ IV           Dokumentację Projektową

CZĘŚĆ V            Projekt umowy wraz z warunkami ogólnymi umowy

na wykonanie robót budowlanych

CZĘŚĆ I

Instrukcja dla wykonawców

wraz z załącznikami do oferty

nr 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A i 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPRAWA  NR PZD/DZ/prz/4/12

I. ZAMAWIAJĄCY

## POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE

ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew

#### tel.: 46 / 862-25-68, faks: 46 / 862-21-46

e-mail: pwzdrog@poczta.onet.pl

REGON: 750152166    NIP 837-15-16-216

Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej 
w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu              o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu drogowego przez rzekę Bzurę wraz z zabezpieczeniem brzegu rzeki w rejonie przebudowywanego mostu oraz wykonaniem sieci odwodnienia mostu. Obiekt zlokalizowany jest w km 0+961,44 drogi powiatowej nr 3835W relacji Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha – Guzów. Przebudowa mostu z wykorzystaniem elementów konstrukcji mostu MS-54, zmagazynowanego na terenie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Gołdapskiej w Warszawie (transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem w zakresie Wykonawcy).

STAN  ISTNIEJĄCY:

Opis istniejącego obiektu mostowego:

Podstawowe parametry geometryczne istniejącego mostu:

- długość całkowita mostu 99,52 m;

- szerokość całkowita 7,56 m;

- rozpiętości teoretyczne 30,90 + 37,08 + 30,90 m;

- szerokość jezdni 5,92 m;

- szerokość chodników: 0,54 i 0,57 m;

- kąt skrzyżowania osi mostu z osią jezdni: 90°;

- ukształtowanie jezdni w planie: na prostej.

Istniejący most zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 3835W relacji Kozłów Szlachecki – Stara Sucha – Guzów, w km 0+961,44. Most przecina rzekę w 44+400 km od ujścia. Istniejący most jest konstrukcją trójprzęsłową, o schemacie statycznym belki ciągłej. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą 30,90 + 37,08 + 30,90 m. Konstrukcję nośną przęsła tworzą trzy dźwigary kratownicowe, oparte na żelbetowych przyczółkach i filarach. Na dźwigarach kratownicowych wykonana jest żelbetowa płyta pomostu. Płyta ma grubość 14 cm i szerokość całkowitą 756 cm (łącznie z gzymsami). Nawierzchnia mostu wykonana jest z asfaltu lanego. Wody opadowe za pomocą wpustów odprowadzane są bezpośrednio pod obiekt. Na pomoście wykonana jest balustrada stalowo-betonowa. Ustrój niosący jest w stanie przedawaryjnym ze względu na korozyjne uszkodzenia płyty żelbetowej i dźwigarów stalowych. Przyczółki są w stanie niedostatecznym. Korpusy przyczółków nie nadają się do wykorzystania nowej konstrukcji obiektu. Filary po wzmocnieniu nadają się do wykorzystania w nowej konstrukcji obiektu. Od grudnia 2010 r., ze względu na zły stan obiektu, jest on całkowicie wyłączony z eksploatacji.

Opis istniejących warunków drogowych:

Przekrój normalny drogi powiatowej nr 3835W na dojazdach do mostu składa się z następujących elementów:

- pasy ruchu 2 x 3,00 m			   6,00 m

- pobocze gruntowe 2 x ~1,00 m		~ 2,00 m

Trasa drogi powiatowej nr 3835W na obu dojazdach do mostu przebiega w planie na prostej. Od strony m. Kozłów Szlachecki odcinek prosty na długość ok. 74 m, a od strony m. Nowa Sucha ok. 143 m. Zarządcą rzeki Bzura jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

ZAKRES PRZEBUDOWY:

Kolejność realizacji inwestycji:

- wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych na czas przebudowy w sąsiedztwie mostu;

- przygotowanie terenu budowy;

- częściowa rozbiórka istniejącego obiektu;

- wbicie ścianek szczelnych;

- roboty palowe;

- rozbudowa fundamentów podpór pośrednich;

- wykonanie nowych fundamentów przyczółków;

- rozbudowa korpusów podpór pośrednich;

- wykonanie nowych korpusów i skrzydełek przyczółków;

- montaż zmodernizowanej konstrukcji ustroju niosącego;

- montaż konstrukcji stalowej pomostu;

- wykonanie zabezpieczenia brzegu rzeki;

- wykonanie sieci odwodnieniowej;

- montaż elementów wyposażenia (nawierzchnio-izolacja na jezdni mostu, nawierzchnio-izolacja na chodniku mostu);

- wykonanie nawierzchni na dojazdach do mostu;

- demontaż tymczasowej kładki dla pieszych oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

ORGANIZACJA RUCHU:

W chwili obecnej, ze względu na stan techniczny, obiekt wyłączony jest z eksploatacji. Podczas przebudowy taki stan rzeczy zostanie utrzymany. Ruch pieszy zostanie skierowany na tymczasową kładkę dla pieszych.

Zagospodarowanie materiałów porozbiórkowych:

- beton – rozkruszony i przewieziony przez Wykonawcę i na jego koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od placu budowy;

- asfalt – przewieziony przez Wykonawcę i na jego koszt na plac składowy na terenie siedziby Zamawiającego;

- złom – odebrany przez Zamawiającego własnym transportem z placu budowy;

- elementy porozbiórkowe nie nadające się do odzysku Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z projektem rozbiórki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.10.00.00-8      Przygotowanie terenu pod budowę

45.20.00.00-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45.22.11.00-3      Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

- Instrukcję dla wykonawców wraz z załącznikami nr: 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A i 6;

- Przedmiar robót;

- Specyfikacje Techniczne;

- Dokumentację Projektową;

- Projekt Umowy.

III. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem w terminie do 30 listopada 2012 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.Wiedza i doświadczenie:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zamówień obejmujących co najmniej wykonanie budowy lub przebudowy dwóch obiektów mostowych stalowych o długości co najmniej 60 m, w tym minimum jeden obiekt mostowy o konstrukcji składanej. Przebudowa obiektu mostowego musi obejmować co najmniej wymianę ustroju niosącego na nowy. Bierze się pod uwagę budowę mostu o konstrukcji składanej jako mostu tymczasowego na czas robót przy przebudowie lub remoncie innego obiektu mostowego.

Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiające w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

Wymagane jest załączenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą: wykonawca wykazał / nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu.

2.Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednio wykwalifikowanym kluczowym personelem, odpowiedzialnym za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności w celu obsadzenia niżej podanych stanowisk:

Stanowisko: Kierownik budowy

Wymagane uprawnienia/wykształcenie: budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń

Minimalna liczba osób: 1

Minimalne doświadczenie zawodowe: 4 zadania, na których była sprawowana funkcja Kierownika Budowy lub Kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, w tym min. 1 zadanie związane z budową lub przebudową obiektu mostowego o konstrukcji składanej.

Całkowite doświadczenie zawodowe – min. 5-letnie (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń)

Kierownik Budowy oraz pozostali właściwi kierownicy branżowi, o ile ustanowienie ich wymagane jest przepisami prawa, muszą posiadać uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kierowania robotami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą: wykonawca wykazał / nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu.

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca winien dysponować własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą: wykonawca wykazał / nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia:

1.  Formularz oferty z załącznikami..

2.  Kosztorys ofertowy.

3.  Ogólny harmonogram realizacji zadania.

4. Zaakceptowany projekt umowy - akceptacja warunków zawartych w projekcie umowy wyrażona jest poprzez parafowanie przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy lub przez pełnomocnika każdej strony projektu umowy.

5. Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.

6. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,     a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż        3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału     w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż       3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania      z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie        w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji (części) zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 	    niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
      udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
	    i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
      rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
      właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
      terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
      o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
      o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
      ofert;

2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 (2-4) i 7 (1-6), winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

## VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1.  Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na całość zadania.

2. Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na formularzu oferty załączonym do specyfikacji.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 a ust. 1 ustawy Pzp.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie oraz zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

10. Formularz oferty oraz załączniki nr 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 5A i 6 do Instrukcji,  powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. Wykonawca nie może wprowadzać do kosztorysu ofertowego odrębnych pozycji, a wszelkie obniżenia ceny ze strony wykonawcy powinny być ujęte 
w cenach jednostkowych.

11. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Jeżeli na stronach załączników do Instrukcji zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony. Jeżeli jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

13. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zaś załączniki powinny być parafowane. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

14. Do dokumentów napisanych w języku innym niż język polski musi być dołączone tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

16. Oferta będzie umieszczona w 2 zamkniętych kopertach oznakowanych w następujący sposób:

  - Koperta zewnętrzna:

nazwa i adres zamawiającego, podany w rozdz. I,

z oznaczeniem „Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa istniejącego mostu drogowego przez rzekę Bzurę w ciągu drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha - Guzów” - nie otwierać przed: 25.05.2012 r. godz. 10.15”.

  - Koperta wewnętrzna:

nazwa i adres wykonawcy,

nazwa i adres zamawiającego, podany w rozdz. I,

z oznaczeniem „Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa istniejącego mostu drogowego przez rzekę Bzurę w ciągu drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha - Guzów” - nie otwierać przed: 25.05.2012 r. godz. 10.15”.

17. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się       z treścią oferty.

18. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów. Podmioty występujące wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane przez wszystkie pozostałe podmioty; wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

19. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom.

20. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów              o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu             o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub/i faksem, lub/i drogą elektroniczną (forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną nie dotyczy dokumentów, o których mowa w rozdz. V, pkt. 6 i 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

- Jeśli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia        i informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

- Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert             i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ww. informację na stronie internetowej.

- Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby:

  - Włodzimierz Kłos			– sprawy merytoryczne,

  - Marta Cuber – Botorowicz 		– sprawy formalne.

tel. 46 / 862-25-68     faks 46 / 862-21-46 w godz. od 7.00 do 15.00,

e-mail:pwzdrog@poczta.onet.pl

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Wykonawca ustali cenę w oparciu o formularz kosztorysu ofertowego, stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem zapisów          w specyfikacji technicznej, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej i bazy normatywnej do kosztorysowania.

2. Wszystkie ceny powinny zawierać ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę. Wykonawca nie wprowadzi do kosztorysu ofertowego odrębnej pozycji upustu.

3. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Dane cenowe do kosztorysowania, określone przez wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.

5. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysie ofertowym żadnej pozycji z formularza kosztorysu. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji, gdzie wyceniono dane roboty.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Oferty  należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie przy ulicy Gwardyjskiej 10, pok. nr 10, w terminie do dnia 25.05.2012 r. do godz. 10.00.  Zamawiający na każdej ze złożonych ofert umieści adnotację o dacie wpływu i godzinie. Ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie                         z postanowieniami rozdz. VI. pkt. 16, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub " WYCOFANIE ".

3. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                      w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2012 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego,          pok. nr 7.

## XI. Informacja o trybie otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia wykonawcy według następującego porządku:

a)  w pierwszej kolejności otwarte zostaną opakowania zewnętrzne i odczytani wykonawcy którzy przystąpili do przetargu.

b) następnie komisja przystąpi do otwarcia opakowań wewnętrznych i odczytania złożonych ofert podając informacje wymagane art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – czynność ta kończy część jawną posiedzenia Komisji Przetargowej.

c) podczas niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących treści ofert na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Zamawiający informuje, że protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz              z załącznikami (tj. oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa               w sprawie zamówienia publicznego) jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca nie później, niż składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie, z wyłączeniem informacji, które zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych są jawne, wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym oraz wybrane dokumenty opatrzyć stosowną klauzulą o treści ”Tajemnica Firmy”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego z uczestników postępowania.

XII. Kryteria oceny ofert

1) Kryterium: cena – waga 100%

2) Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt.

3) Punkty za kryterium cena zostaną przyznane według wzoru: Vxc = Cn/Cx x 100 x 100%

w którym symbole oznaczają:

Vxc- ilość punktów za cenę w ofercie badanej

Cn – cena najniższa brutto w zbiorze ofert

Cx – cena brutto oferty badanej.

XIII. Forma i zasady wnoszenia wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie

Nr konta 53 9283 0006 0011 2846 2000 0010;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium  na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium           w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania          i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,   o których mowa w ust. 1 pkt. 1) na stronie internetowej bip Starostwa Powiatowego                     w Sochaczewie oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

1)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,                o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu zostanie wpłacone przez wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 53 9283 0006 0011 2846 2000 0010.

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

6. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 30% wysokości zabezpieczenia.

7. Kwota o której mowa w pkt. 6 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Zobowiązania wykonania zamówienia

1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy będą wynikały z ustaleń zawartych w ofercie  i umowie.

2. Istotne dla stron postanowienia zawiera Cz. V – Projekt umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie:

- terminu wykonania zamówienia - przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy wykonawca będzie miał opóźnienie w realizacji umowy z któregokolwiek z powodów wymienionych poniżej:

a)   wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe w kraju,

b) niedopełnienie przez zamawiającego jego obowiązków wynikających 
z umowy,

c)   jakiekolwiek zawieszenie wykonywania prac nie spowodowane uchybieniami wykonawcy,

d)   siła wyższa.

2) zmianie osobowej - zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ.

3) wynagrodzenia – zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
 (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).

# XVII. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu          w okolicznościach i na zasadach określonych w dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Ustalenia końcowe

W sprawach nie ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosuje się ustawę     z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.).

XIX. Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia wchodzą rozdziały od I-XIX

oraz załączniki:

Załącznik nr 1 	- Formularz OFERTY

Załącznik nr 1A 	- Kosztorys OFERTOWY

Załącznik nr 2		- Ogólny harmonogram realizacji zadania

Załącznik nr 3		- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 	- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dla wszystkich)

Załącznik nr 4A	- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dodatkowo dla osób fizycznych)

Załącznik nr 5, 5A 	- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 	- Doświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 1

______________, dnia ____________2012 r.

............................................................

(nazwa wykonawcy)

.............................................................

(adres wykonawcy)

## Powiatowy Zarząd Dróg

## w Sochaczewie

ul. Gwardyjska 10

96 – 500 Sochaczew

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

…………………………………………………………………………………………………...

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową i wypełnionym kosztorysem ofertowym.

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:

netto: …………………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………)

podatek VAT w wysokości ….…% tj. .................... zł

(słownie : ...........................................................................................)

brutto: …………………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………)

w terminie: …………………………………………….

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………… w wysokości 10% ceny ofertowej.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.

  - Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum* zarządzanego przez …………………………………..………………..........(*niepotrzebne skreślić).                                             (nazwa lidera)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

  - Oświadczamy, że zawarty w dokumentacji przetargowej projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez  zamawiającego.

  - Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami *

Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom: *

1/…………………………………………………………………………….........................

2/……………………………………………………………………………………………

3/……………………………………………………………………………………………

4/……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

  - Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa              w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa          w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ........................................................................................

  - Oświadczamy, że osobą uprawnioną do reprezentowania firmy w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: Pan(i)……………………………, tel………………….

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

………………………………………………….

……………………………………………........

…………………………………………………

…………………………………………………

..................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

OGÓLNY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Nazwa wykonawcy.......................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Nr tel. ...........................................................................................................................................

Nr teleksu/faks..............................................................................................................................

E – mail .......................................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

…..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ja (imię i nazwisko).......................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) .......................................................................................... jako (stanowisko służbowe) .............................................................................................           w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że firma (nazwa firmy) ....................................................................................................................................................... zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do dnia..........................................................

...................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

______________, dnia ____________2012 r.

# Załącznik nr 3

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                       (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: …………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

__________________, dnia ________ 2012 r.

..................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(dla wszystkich)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na ………………………...………….

…………………………………………………………………………………………………...

oświadczam/y o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,                                          o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Uwaga: niniejsze Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się         o udzielenie zamówienia.

______________, dnia ____________2012 r.

..................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 4A

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(dodatkowo - tylko dla osób fizycznych)

Nazwisko i imię Wykonawcy ………..…………………………………………………………
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Telefon .................................................      Teleks / fax ..............................................................
NIP ...................................................... REGON .........................................................................
PESEL ………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na ………………………...………….

…………………………………………………………………………………………………... oświadczam, że brak jest  podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania               w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym 
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

.............................................., dnia ................... 2012 r.

..........................................................
                                                                                                   podpis wykonawcy

Załącznik nr 5

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

### WYKAZ OSÓB, którE będĄ uczestniczyĆ

### w wykonaniu ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

…………………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że w wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:

| L.p. | Stanowisko (imię i nazwisko) | Nr uprawnień zawodowych i zakres/ wykształcenie | Nazwa właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, której Kierownik jest członkiem. Data ważności zaświadczenia. | Całkowite doświadczenie zawodowe w latach/ Doświadczenie zawodowe w latach w podobnych robotach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik budowy …………………… | .…./…. |  | .…./…. |

Oświadczamy, że*:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w pozycji …….. wykazu.

2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w pozycji ………. wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych     w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania nam do dyspozycji ww. osób na okres wykonania zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

……………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

______________, dnia ____________2012 r.

Załącznik nr 5A

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY

| DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY Należy przedstawić doświadczenie zawodowe obejmujące min. 4 zadania, na których była funkcja Kierownika Budowy lub Kierownika robót, w tym min. 1 zadanie związane z budową lub przebudową obiektu mostowego o konstrukcji składanej |
| --- |
| NAZWA I ZAKRES ROBÓT | DŁUGOŚĆ OBIEKTU MOSTOWEGO | ZLECENIODAWCA | PEŁNIONA FUNKCJA |
| Zadanie 1: |  |  |  |
| Zadanie 2: |  |  |  |
| Zadanie 3: |  |  |  |
| Zadanie 4: |  |  |  |

…………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

______________, dnia ____________2012 r.

Załącznik nr 6

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:……………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie następujące roboty budowlane, odpowiadające wymaganiom zamawiającego:

| Nazwa wykonawcy /podmiotu/ wykazującego posiadanie doświadczenia | Rodzaj wykonanych robót (w tym długość i rodzaj konstrukcji obiektu mostowego) | Miejsce wykonania | Nazwa i adres zleceniodawcy /zamawiającego | Data rozpoczęcia robót | Data zakończenia robót | Całkowita wartość brutto robót, za które wykonawca odpowiadał |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Do wykazu zrealizowanych zamówień należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

…………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

______________, dnia ____________2012 r.