Sochaczew, dnia 3 lutego 2017 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.272.PU.02.2017

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Docieplenie połaci dachowych na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Teresinie”

Zamawiający w odpowiedzi na zapytania skierowane przez Wykonawców, przekazuje następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Czy nie powinna się pojawić kantówka wsporcza przy pasie nadrynnowym jako zapór dla styropianu?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wymaga kantówki wsporczej przy pasie nadrynnowym. Styropian przy krawędziach dachu (od wysokości wypustu dachu ponad obrys budynku) powinien zostać ścięty i pokryty papą.

Pytanie 2:

Jaka grubość styropianu?

Odpowiedź 2:

Informacja znajduje się w dokumentacji załączonej do zapytania ofertowego. Są to płyty styropianowe EPS 100 o grubości 160 mm..

Pytanie 3:

Czy 1-warstwa papy i jakie parametry techniczne.

Odpowiedź 3:

Informacja znajduje się w dokumentacji załączonej do zapytania ofertowego. Przewidziane jest jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną polimerowo – asfaltową wierzchniego krycia Zdunbit WF, na osnowie z włókniny poliestrowej.

Pytanie 4:

Jaki jest wymagany współczynnik lambda dla podanej styropapy?

Odpowiedź 4:

Współczynnik lambda wynosi: λ = 0,045 [W/(m*K)], przy której będzie wymagane spełnienie wielkości oporu cieplnego Rmin = 4,5 (m2*K)/W.

Pytanie 5:

Czy obróbki blacharskie na budynku sali gimnastycznej, takie jak, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownice oraz rynny dachowe, będą do wykonania; brak zapisu w przedmiarze.

Odpowiedź 5:

Wykonawca powinien zrealizować zakres prac zgodnie ze sztuką budowlaną w ramach przewidzianego wynagrodzenia ryczałtowego. Wskazane jest również, by obejrzał obiekt przed sporządzeniem oferty. Jeżeli po uwzględnieniu tych okoliczności zajdzie konieczność wykonania takich obróbek, to należy je wykonać w ramach zaproponowanej ceny.

Pytanie 6:

Czym na chwilę obecną pokryty jest dach sali i jakie są jego poszczególne warstwy? Ta informacja pozwoli dobrać najlepsze kołki do mocowania mechanicznego?

Odpowiedź 6:

W chwili obecnej dach jest wykonany z płyty atlanta dwuwarstwowej – 2 warstwy blachy z wypełnieniem wewnętrznym piankowym o grubości ok 15 cm, zamocowanym do konstrukcji stalowej.

Pytanie 7:

Czy zaproponowaną papę można zamienić na inna o takich samych parametrach?.

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 8:

Rozumiem, że do wykonania jest nowa instalacja od gromienia?

Odpowiedź 8:

Instalacja odgromowa do wykonania w zakresie podanym w kosztorysie – załączniku do zapytania ofertowego.

Z poważaniem,

Tadeusz Głuchowski

/-/

Wicestarosta Sochaczewski

w/z Starosty