Sochaczew, dnia 23 kwietnia 2019 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.272.PU.07.2019

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Zakup wraz z dostawą samochodu 9 – osobowego typu van dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”

- W związku ze skierowanymi zapytaniami od Wykonawców w zakresie specyfikacji pojazdu, Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień:

- W części III.9. Wszystkie szyby atermiczne, czy dopuszczacie Państwo auto bez szyb atermicznych?

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu bez szyb atermicznych.

- W części VIII.1. Koła/opony obręcze stalowe min. 6,5Jx16”, czy dopuszczacie Państwo rozmiar 6Jx16”?

Zamawiający dopuszcza rozmiar kół 6Jx16.

- W części XI.10. Wyświetlacz centralny multimedialny kolorowy – preferowany dotykowy, czy dopuszczacie Państwo wyświetlacz centralny monochromatyczny czarno biały nie dotykowy?

Zamawiający nie dopuszcza wyświetlacza centralnego monochromatycznego nie dotykowego.

- W części XII.11. System montowania foteli: szyny. Dopuszczacie Państwo inne rodzaje montowań foteli?

Zamawiający – zgodnie z treścią wyjaśnień z dnia 18 kwietnia 2019 roku – dopuszcza montaż foteli na fabryczne zaczepy, jako alternatywny w stosunku do montażu na szynach.

- Czy Zamawiający dopuści samochód o pojemności silnika 1499cm3?

Zamawiający dopuści samochód o pojemności silnika 1499cm3, o ile wszystkie pozostałe elementy w części II opisu przedmiotu zamówienia (silnik), będą posiadały wymagane parametry.

- Czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w reflektory LED?

Zamawiający dopuści samochód wyposażony w reflektory LED.

- Czy Zamawiający zgadza się na udzielenie gwarancji : 2 lata na wady fabryczne, 2 lata na powłokę lakierniczą i 5 lat na perforację?

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie gwarancji w stosunku do minimalnych okresów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Co rozumieć poprzez dostarczenie katalogów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych pojazdu?

Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą oficjalne katalogi producenckie / dilerskie oferowanego pojazdu, z których w jednoznaczny sposób będzie wynikało, że zaoferowana konfiguracja pojazdu spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

- Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.

- Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie..

Z poważaniem,